# KINNITATUD

Maa-ameti peadirektori käskkirjaga nr. 13

27. veebruar 2002. a.

EESTI PÕHIKAARDI

# 1:10 000

DIGITAALKAARDISTUSE

# Juhend

# (v.2003)

# Tartu 2002

# Sisukord

Sissejuhatus	3

Erinevused võrreldes 1999. a. juhendiga	4

Erinevused võrreldes 2000. a. juhendiga	5

Lähtematerjalid, tehnoloogiline skeem	8

1. osa NÕUDED	9

1. Kaardistusnõuded	10

1.1 Välikaardistusnõuded	10

1.2 Digimisnõuded	11

1.2.1. Stereokaardistus	11

1.2.2. Failid	11

1.2.3. Punktobjektid	12

1.2.4 Joonobjektid	12

1.2.5. Pindobjektid e. alad	13

1.3. Nõuded kaardikirjadele	15

Leppelühendid.	16

2. Kvaliteedinõuded	18

2.1. Kaardistuse kvaliteedi hindamine.	18

2.2. Asukohatäpsus	18

2.3. Loogiline õigsus	19

2.4 Täielikkus	19

2.5. Temaatiline õigsus	20

2.6. Külgnevate failide ühilduvus	20

3. Nõuded kaardistuse dokumentatsioonile	21

4. Objektide kriitilised mõõdud.	22

4.1. Pindobjektide miinimumsuurused.	22

4.2. Punktobjektide maksimumsuurused.	23

4.3. Joonobjektide miinimumpikkused.	23

4.4. Objektide miinimumkõrgused ja sügavused.	24

4.5. Objektide laiused.	24

2. osa JUHEND	25

1. GEODEETILISED PUNKTID.	26

2. PINNAMOOD.	30

3. VEEKOGUD JA HÜDROGRAAFILISED RAJATISED.	44

4. MÄRGALAD.	65

5. TAIMKATE JA KÕLVIKUD.	71

6. EHITISED JA MUUD OBJEKTID.	103

7. TEED JA LIINID.	111

8. HALDUSJAOTUS JA KAITSEALUSED OBJEKTID.	111

9. KOHANIMED.	111

10. RAAM. RAAMI TEKSTID.	111

3. osa Leppemärgid	169

Sissejuhatus

Juhend on koostatud põhikaardistuse raames teostatavate riigihangete läbiviimise eesmärgil. Antud juhendi koostamisel oli aluseks Juhend Eesti Põhikaardi digitaalkaardistuseks mõõtkavas 1:10 000 (kinnitatud Maa-ameti peadirektori käskkirjaga nr.9 11. veebruar 1999), kus kaardistuse terviklikkuse huvides oli maksimaalselt järgitud seni välja kujunenud kaardistustava, mida kohandati infosüsteemi aluseks oleva andmebaasi loomise vajadustega. Käesolev dokument annab juhised stereokaardi välikontrolliks ning digitaalseks editeerimiseks.

1:10 000 põhikaart on riikliku topograafilise info peamine säilitaja. 1:10 000 digitaalkaardi põhjal koostatakse riiklikud teemakaardid ja väiksemamõõtkavalised kaardid. 1:10 000 digitaalkaarti hakatakse pidevalt ajakohastama. 1:10 000 digitaalkaart on eelkõige graafiline ruumiandmete andmebaas, mitte kaardikujutis. Seetõttu juhindutakse kaardistusel eelkõige atribuudi- ja asukohatäpsusest ning välditakse vaid kujutise loetavuse parandamiseks vajalikke generaliseerimisvõtteid (nagu objektide nihutamine ja võimendamine).

Käesolev juhend on 1999. a. juhendist erinev oma ülesehituse poolest. Eelmises juhendis olid välikaardistuse juhised jäetud juhendi omaette osaks. Selles juhendis on juhised iga objekti välikaardistamiseks ja digimiseks koondatud ühele lehele, sest välikaardistaja peab teadma, milliste elementidega objekte digitakse ja digija olema omakorda kursis kaardistusnõuetega, mida esitatakse välikaardistajale. Nähtustele, mida on võimalik mõista looduses mitmeti, on lisatud definitsioonid.

Juhendis esineb ka sisulisi muutusi, mis on koondatud teise peatükki.

Kaardistusjuhendis on sinisega kujutatud objektid, mida 1:10 000 põhikaardi kaardistustööde raames alates 2000.a. ei kaardistata.

Juhendi koostajad on tänulikud kõigi juhendi koostamise perioodil tehtud märkuste ja täienduste eest. Edasised parandusettepanekud palun saata aadressil:

Maa-ameti kartograafiabüroo

Taara pst. 2, Tartu, telefon (07) 385 102

või mailida aadressil karto@maaamet.ee

Erinevused võrreldes 1999. a. juhendiga

Võrreldes 1999. aasta juhendiga on toimunud ka sisulisi muudatusi. Nendest olulisim on põhialade tsentroidide kasutuselevõtt. Alates 2000 a. on igal põhialal oma tsentroid (nullpikkusega joon) mille värvikood on sama mis areaalidel .psh failis. Tsentroidid asuvad kaardifailis (.oll).

Varem kasutatud põhialade sümboleid (celle) kasutatakse edasi. Erinevalt varasemast võib sümboli alasse asetamata jätta juhul, kui see sinna ei mahu, samas võib suurde või keeruka kujuga alasse paigutada mitu põhiala sümbolit.

Eelmise aasta põhialade areaalidest on värvikood vahetatud kalmistul (134 -> 135) ja haljasalal (150 -> 155).

Süsteemsuse huvides kaardistatakse kõik laiuslimiidiga nähtused (vt. 1. osa peatükk 4.5.), mis on laiemad kui 8 m alates sellest aastast mõõtkavaliselt. Näiteks: Teed ja veekogud, mis on valdavalt laiemad kui 8 m tuleb kaardistada mõõtkavaliselt st. telgjoone ja servajoontega, varem võis mõõtkavaliselt kaardistada juba alates 6 m, kohustuslik oli see alates 10 m.

Hukkunud puistu on põhialast muudetud täiendalaks.

Püsirohumaa kaardistatakse rohumaana.

Teede, tänavate ja platside tsentroidiga ja areaalina kaardistatakse ka eraldiasuvad platsid. Aastani 2000 oli kasutusel eraldiasuva platsi tsentroid.

Uue nähtusena kaardistatakse rambid.

Eraldi telgjoonega kaardistatakse alates 2000. aastast rambid ja ühendusteed.

Karjatee kaardistatakse uue joonestiiliga ja vaid joonelise objektina (mõõtkavatuna).

Kaardistatakse kõik kõrgepingeliiniga seotud trafod.

Kõrgepingeliinidel ei lisata pingearvule lühendit kV

Metsasiht võib olla alapiiraja metsa ja noore metsa vahel.

Kivihunnikul kasvavaid üksikuid puid ja põõsaid ei kaardistata (va. kaitsealused).

Eristatakse looduslik järsak ja karjääriserv vt. 207. Kaljujärsak.

Veskitammide vahetus läheduses kärestikke ei kaardistata.

Kraav kaardistatakse, kui tema mõõtmete summa (laius + sügavus) on suurem kui 1m. Ei kaardistata teedeehituslikke kraave, mis ei ole kuivendussüsteemi osad.

Metsakuivenduse käigus rajatud lahtine tuletõrje veehoidla (tiik) kaardistatakse muu veekoguna, sõltumata mõõtmetest.

Lagesoo ja puissoo või lageraba ja puisraba vaheline stereos digitud joon ei ole põhiala piirajaks, kuid säilitatakse siiski kaardistuses värvikoodiga 141.

Eristatakse era- ja tootmisõu (eraldi tsentroid, põhiala). Tootmisõue tsentroidi värvikood on 254. Eraõue tsentroidi värvikood on 66. Eraõu on eluhoonete juurde kuuluv õu. Tootmisõu on õu, mis kuulub tootmishoonete juurde või mida kasutatakse ärilisel otstarbel, sh laod. Üldjuhul õuena kaardistatavad alad (nt. antennirajatis, tiir) kaardistatakse suurema kui 2000 m² pindala korral vastavalt situatsioonile.

Kui puittaimede rida asub kraavil, digitakse kraav tegelikus asukohas ja puuderivi ca 0.5 m nihkes.

Ainult telgjoonega kujutatud teele lisatakse laiusarv (ümardatuna täisarvuks). Laiuse muutuse puhul kasutatakse märki LMRK_1 ainult siis kui laiuse muutus on 2m või enam, ei kasutata: 2 ja 3, 4 ja 5 ning 6 ja 7 meetri laiuste teelõikude vahel.

Tänavaks loetakse ka sõiduteega vahetult piirnev kõnnitee, samuti loetakse tänavaks sõiduteega piirnev, kui haljasriba ja kõnnitee kogulaius on all 8 m. Üle 8 m laiune kõnnitee + haljasalariba kaardistatakse vastavalt situatsioonile (näiteks haljasala +rada), tänava servana kaardistatakse siis sõidutee serv.

Erinevused võrreldes 2000. a. juhendiga

Hanke käigus tuleb täita kaardistust puudutavad tabelid, mis on tellija poolt .xls formaadis ette antud:

- leidmata või hävinud kaitsealuste objektide salvestamiseks

- kohalikus omavalitsuses kooskõlastatud kohanimede salvestamiseks

- informatsioon kaardistajate kohta

Stereos peale kantud miinimummõõdust väiksem objekt tuleb kaardistada juhul, kui ta ei raskenda kaardi loetavust.

Põhialade piirajad

Juhul kui joon, mis ei ole põhiala piiraja, on ala servaks (visiir), tuleb see joon dubleerida universaalpiirajaga.

Elektriliinid, gaasitrassid peavad olema alasid piiravate joonte otstega snäpitud, juhul kui juhendi 2. osa nii sätestab.

Põhialade piirajate hulgas on nüüdseks järsak (looduslik, inimtekkeline), kapitaalne piirdeaed (endine kapitaalne tara) Põhiala piirajaks ei loeta veejuhet laiusega 8-10m, kuna käesoleva juhendi alusel kaardistatakse kõik joonobjektid, mis on laiemad kui 8m mõõtkavaliselt.

Põhialade piirajaks ei tohi olla metsasiht või visiir. Kasutatakse universaalpiirajat.

Põhialad

Miinimummõõtudest väiksemad pindobjektid liidetakse ümbritsevaga.

Põhialad genereeritakse areaalidena ja areaali tüübiks peab olema opaque

Hoonete korral, mis on välitöötaja poolt kaardistatuna alla 3 meetrise vahekauguse tõttu kokku joonistatud võib jätkuda sama tüüpi areaal.

Leppelühenditesse on lisandunud: piirivalve, looduskaitse registri, kunstimälestiste registri, ajaloomälestiste registri, arhitektuurimälestisteregistri, arheoloogiamälestiste registri lühendid.

Muudetud on kvaliteedinõudeid.

Miinimummõõtmed

Nõue “igast küljest metsa, soo, muu lageda või veekoguga piirnevad alad kaardistatakse alates 5000m²” on kaotatud, nende alade miinimummõõduks on sõltumata asukohast 2000m².

Kõikidel hoonetel, peale elu- ja ühiskondlike ning kõrvalhoonete, on miinimummõõduks 50m².

Põllu ja rohumaa sees on kõikide põhialade miinimummõõt 100 m² olenemata juhendis põhialadele sätestatud suurematest miinimummõõtudest.

Lubatud on kaardistada ka min. pikkusest lühemaid, kuid tähelepanuväärseid järsakuid.

Lühendatud on teekatte märkimise miinimummõõtu teederistmikel.

Definitsioonid

On lisatud puuduvad või täpsustatud olemasolevaid definitsioone järgmistel nähtustel: nõlv, tehisküngas, kaeve, koobas, vall, allikas, juga, pais, sadamasild või kai, üleveoparv, meri, järv, madalsoo, roostik, aed, üksik okaspuu, üksik lehtpuu, ühiskondlik hoone või eluhoone, katusealune, kelder, torn hoonel, raadiomast, tuuleveski, tsistern või tsisternladu, kalmistu, muu mittemõõtkavaline objekt, kiviaed, rippraudtee või suusatõstuk, kiirtee, põhi- või tugimaantee, kõrvalmaantee, rambid ja ühendusteed, pinnastee, metsasiht, tänav, plats, kõrgepingliin, alajaam, trafo, maapealne torujuhe, maaalune torujuhe.

Kaardistamine

Mittemõõtkavalisel vooluveekogul asuv paisjärv kaardistatakse muu veekogu tsentroidiga.

Kui puittaimede rida või hekk asub kraavil, kaardistatakse kraav tegelikus asukohas ja puuderivi 0.5 m paralleelselt nihkes.

Lühend  tk. ei lisata laugastele ja basseinidele.

Kui looduses on söödi määramine raskendatud, siis kasutatakse söödi kindlakstegemisel katastri aluskaarti (endised majanditeplaanid) ja järjepidevuse põhimõtteid.

Kivihunnikul kasvavaid üksikud põõsaid ei kaardistata.

Hoonete korral, mis on välitöötaja poolt kaardistatuna alla 3 meetrise vahekauguse tõttu kokku joonistatud, ei kehti klausel, et mõlemal pool piirajat ei tohi olla sama ala.

Vare ei ole katusealune.

Kaardistatakse nii pooleli olevate ehitiste vundamendid kui ka muus osas hävinenud ehitiste vundamendid.

Ajutisi ja eraõuedes asuvaid üksikuid tsisterne ei kaardistata. Üle 500m² suurune tsisternladu kaardistatakse tootmisõuena.

Matmiseks mitte kasutatud kalmistu reservmaad kaardistatakse vastavalt situatsioonile.

Klausel teisele joonobjektile (v. a. kõlvikupiir) lähemal kui 10m asuvat aeda ei kaardistata, ei kehti.

Ei eristata kattematerjali erinevusi üldjuhul alla 200m pikkustel lõikudel, ristmikel alla 50 m pikkustel lõikudel.

Põllul radasid ei kaardistata.

Kui kõrgepingeliini siht on alla 8 m lai, siis sihti ei kaardistata.

Bussijaamad ja raudteejaamad kaardistatakse ühiskondliku hoonena.

<1m (enne <3m) pikkune sild kaardistatakse truubina, alla 2m laiune st. autosõiduks kõlbmatu sild purdena.

Lähtematerjalid, tehnoloogiline skeem

1:10 000 põhikaardi lähtematerjalideks on:

- stereofotogramm-meetriliselt kaardistatud digitaalkaart (stereokaart, .oll)

- digitaalsed ortofotod mõõtkavas (must-valged või värvilised)

Maa-ameti poolt antakse töö täitjale järgmised abivahendid:

- settingutefail (.stg)

- stiilifailid (.rsc)

- sümbolite teek (cell library )

- raamifailid (.ram)

- makro: filter99.ba ja tema abifailid

- Exceli failid:

- leidmata või hävinud kaitsealuste objektide salvestamiseks

- kohalikus omavalitsuses kooskõlastatud kohanimede salvestamiseks

- kaardistajate kohta informatsiooni salvestamiseks

1:10 000 põhikaardi lihtsustatud tehnoloogiline skeem on järgmine:

1. osa

NÕUDED

# 1. Kaardistusnõuded

Tellija - Maa-amet ei esita kaardistusettevõttele tingimusi töö käigus kasutatava tarkvara, nähtuste nimede, nende koodide ja kategooriate osas. Alltoodud nõuded kehtivad vaid Maa-ametile üleantava lõpp-produkti kohta. Töökorraldus ja töö vaheproduktide vormistamine jääb eelkõige kaardistusettevõtte otsustada. Kaardistusettevõtete tööd normeeritakse vaid nii palju, kui palju on vaja ühetaolise kvaliteedi ja andmete konverteeritavuse jaoks. Näiteks on välikaardistus üks tööetapp, mille tulemusi omaette tootena ei vormistata ja üle ei anta. Seetõttu jääb välitöö vormistus ja selleks kasutatavate leppemärkide kujundus kaardistusettevõtte otsustada.

Üldnõuded on järgmised:

- Stereos peale kantud miinimummõõdust väiksem objekt tuleb kaardistada juhul, kui ta ei raskenda kaardi loetavust.

- Kaardistus tuleb üle anda kahemõõtmelises MicroStation dgn-formaadis.

- Kaardifailis võivad esineda vaid järgmised elemenditüübid: cell, line, linestring, text, text node. Elemenditüübid curve, ellipse, arc võivad esineda vaid sümbolite (cell) koosseisus. Areaalide failis peavad pinnad olema tüübist  shape, complex shape või cell.

- Graafilised elemendid peavad omama antud juhendis ette nähtud võtmeatribuute. Võtmeatribuutideks on sümboli (cell) nimi dgn-faili sümbolite puhul ning värvikood joonte ja tekstielementide puhul. Digitaalkaardis ei tohi olla elemente, mille tüüp ja võtmeatribuut ei vasta juhendile.

- Kaardistus peab olema salvestatud juhendis ettenähtud failidesse.

Alates 1999. a. ei kuulu põhikaardistuse riigihanke hulka:

- geodeetiliste punktide lisamine digitaalkaardile,

- turbamaa piiride ja reljeefi kaardistamine,

- varasemate kaardistuste ühtlustamine ja ühtseks kaardiandmebaasiks organiseerimine,

- plotterikaartide valmistamine.

## 1.1 Välikaardistusnõuded

Välikaardistuse alla mõistetakse stereokaardistuse täiendamist ja parandamist ortofotode ja välitöö alusel. Välikaardistusele esitatakse järgnevad nõuded:

- Kaardistamisel arvestatakse eelkõige objektide välitöödeaegset seisundit, ebaselges olukorras võib arvestada ka objekti tõenäolist arengusuunda. Ajutisi objekte, mille kestvus on väga tõenäoliselt alla 10a., ei kaardistata.

- Juhendis toodud miinimummõõtudest (vt. peatükk 4) suuremad objektid peavad olema kõik kaardistatud. Miinimummõõdust väiksemaid objekte võib kaardistada juhul, kui

- nad on orientiiri tähtsusega ja

- nende kaardistamine ei halvenda märkimisväärselt kaardi loetavust.

Orientiir on maastikul kindlalt ülesleitav objekt, mis on vähemalt mõne oma maapealse mõõtme poolest ümbruskonna samalaadsete objektide hulgas silmapaistev või omab mingis mõttes erilist tähtsust (näiteks omab nime).

- Kaitse all olevad objektid tuleb kõik kaardistada juhul kui nad kuuluvad juhendis loetletud objektiklassi olenemata nende suurusest.

- Välitöö vormistamist reglementeerib kaardistusettevõte. Välikaardistuse vormistus peab tagama kaardistatud objektide võimalikult täpse asukoha ja vigadeta digimise.

## 1.2 Digimisnõuded

Digimisel lisatakse välitööl tehtud täiendused, parandused ja selgitavad kirjad tellijalt saadud kaardifaili (.oll), milles on juba stereokaardistuse teel saadud graafilised elemendid.

### 1.2.1. Stereokaardistus

Stereokaardistusest saadud elemente ei tohi uuesti digida ega nihutada. Vajaduse korral tuleb neid parandada, üleliigsed kustutada ning kontrollida nende võtmeatribuudi õigsust. Stereokaardistus on eelnevalt läbinud automaatkontrolli, mille tulemusena on kaardistusjuhendis toodud võtmeatribuutidele mittevastavad elemendid kihis 1.

Tähelepanu tuleks pöörata järgnevatele erisustele stereokaardistuses:

- Ehitise serv võib olla digitud värvikoodiga 237 või 202,

- Vundament või vare värvikoodiga 109 või 110 või 202,

- Tee telgjooned on kõik värvikoodiga 19,

- Teede ja tänavate serv on värvikoodiga 178,

- Üksik puu ei eristu põõsast samuti puusalu põõsassalust, ka ei ole eristatud puuliik (stereos on nad kõik kaardistatud lehtpuu või lehtsaluna),

- Kaardistatakse elektriliinide postid ja mastid celliga ELPOS1,

- Värvikoodiga 212 kaardistatakse täpse asukohaga joonobjektid, mille sisu on teadmata või klassifitseerimata,

- Sümboliga TUNDE1 kaardistatakse punktobjekt , mille asukoht oli täpselt mõõdetav, kuid sisu teadmata,

- Värvikoodiga 208 esitatakse stereokaardistuses ebaselge joonobjekt.

Maa-ametile üleantavas kaardifailis võivad esineda ainult kaardistusjuhendis toodud objektid õigete võtmeatribuutidega. Ühegi elemenditüübi korral ei tohi olla sama objekti mitmekordset esinemist täpselt samas kohas.

### 1.2.2. Failid

- Kaardistustöö tuleb digida stereokaardistuse faili (mille nimeks on vastava kaardilehe number ja laiend .oll).

- Raamivälised kirjad tuleb digida raamifaili (laiend .ram)

- Põhialad suletud areaalidena tuleb salvestada eraldi dgn-faili, laiendiga .psh.

- Digimiseks vajalikud stiilifailid (.rsc), settingutefaili (.stg), sümbolite faili (cell library), raamifailid (.ram) ja stereokaardistust sisaldavad kaardifailid (laiend .oll) annab tellija. Võib kasutada ka teistsuguseid abifaile, kui tagatakse objektiklasside võtmeatribuutide õigsus ja kaardi topoloogiline korrektsus.

- Uute failide tekitamisel tuleb seed-failina kasutada faili pkseed.dgn või mõnda tellijalt saadud kaardi- või raamifaili.

Küsimustes, milles juhend jätab mõningast mitmevariandilisust digitaalkaardi vormistamise osas, tuleb ühe lepingu raames digitaalkaart ühtemoodi vormistada.

### 1.2.3. Punktobjektid

Punktobjektid kujutatakse kaardifailis sümboliga (MicroStationis cell’iga). Jälgida tuleb, et:

- Punktobjekti (nt. kivi, tuulemootor) kinnituskoht vastaks objekti keskkoha asukohale looduses.

- Läbilõigatud sümboleid ei tohi failis olla (lõigatud sümbol kaotab nime).

- Orienteeritud punktobjektide (nt. paviljoniga bussipeatus, koobas) puhul tuleb sümbolit pöörata vastavalt juhendi nõuetele.

- Joonobjektiga seotud punktobjektide (nt. trafo, allikas) kinnituskoht peab olema snäpitud joonobjekti külge. Sümbol orienteeritakse vastavalt joone sihile.

### 1.2.4 Joonobjektid

Joonobjektil on kaardifailis kaks funktsiooni:

- joonelise nähtuse (rada, kraav) kujutamine ja

- põhiala piiramine (kahe erineva põhiala eraldamine).

Sealjuures ei ole iga joon põhiala piiraja (nt. elektriliin), piirajad on toodud tabelis 1.

Juhul kui joon, mis ei ole põhiala piiraja, on ala servaks (näiteks visiir), tuleb see joon dubleerida universaalpiirajaga.

Joonte digimisel tuleb arvestada järgmiseid nõudeid:

- Orienteeritud joone (nt. järsak, kapitaalne piirdeaed) puhul on oluline joone digimise suund.

- Elektriliinid, gaasitrassid ei ole alade piirajaks ja nende otsad ei pea olema alasid piiravate joonte otstega snäpitud, juhul kui juhendi 2. osa ei sätesta teisiti

- Vetevõrgu telgjooned peavad olema snäpitud kas omavahel, truubiga, veekogu kaldajoonega või kaldajoont asendava joonega.

- Teede ja tänavate telgjoonte otsad peavad olema snäpitud teise telgjoonega, tee ja tänava servajoonega või servajoont asendava joonega snäpitakse telgjoon ainult tupikutes kus servajoon on otsajooneks.

- Jooni ei katkestata maskimise eesmärgil.

- Jooni ei dubleerita, juhul kui jooned kujutavad erinevaid nähtusi on dubleerimine lubatud lähtudes nn. asendusreeglist (vt. allpool joonobjektide dominants) Kokkulangevate joonobjektide kujutamiseks kasutatakse kindlat joonte asendumise järjekorda.

Tabel 1. Põhialade piirajad.

| Tehissein | Maantee serv | Veekogu kallas |
| --- | --- | --- |
| Kapitaalne piirdeaed | Truup | Kiviaed |
| Ehitise serv | Veejuhe laiusega <=2m | Kiviaed puudega |
| Kohalik tee | Veejuhe laiusega 2-4m | Kõlvikupiir |
| Pinnastee | Veejuhe laiusega 4-6m | Puittaimede rida |
| Karjatee | Veejuhe laiusega 6-8m | Universaalpiiraja |
| Tänava/platsi serv | Järsak (looduslik co=161) | Ebaselge kallas |
| Rada | Järsak (karjääriserv co=117) |  |

Joonobjektide dominants digimisel

Digitaalkaardi edaspidine ajakohastamine on lihtsam ja paranduste käigus tekkivate võimalike vigade hulk on väiksem, kui kõik jooned on digitud ühekordsetena, st. nad ei kattu omavahel.

Telgjooned, parv, truubi suue, purre, metsasiht, visiirsiht, elektriliinid, torujuhtmed, vall, kitsas nõlv, kaeve, tõkkepuu ja raudteed on põhialasid piiravatest joontest (tabel 1) sõltumatud e. ei asenda ega asendu. See tähendab, et  põhiala mittepiiravate joontega ei saa asendada põhiala piirajaid ja põhiala piirajatega ei saa omakorda asendada põhiala mittepiirajaid. Samuti ei asenda ega ei asendu laia nõlva üla- ja alaserv.

Põhialasid piiravatest joontest (tabel 1) ei asendu ehitise servajoon. Kõlviku piiri võivad asendada kõik alasid piiravad jooned, v.a. universaalpiiraja, mis on keeruka kujuga alade osadeks jagamisel kasutatav abijoon. Teiste samatüübiliste joonte dominantsisuhted on järgnevad:

Asendusreegel:

ehitise servajoon 

 (kohalik tee  pinnastee rada), (mittemõõtkavalise laiusega veejuhtmed),

(tehissein  järsak  veekogu kallas ebaselge kallas),

(kapitaalne tara kiviaed puudega  kiviaed, puittaimede rida)

 tänava/platsi serv  maantee serv  karjatee serv

 kõlviku piir universaalpiiraja

Nool osutab dominantsema joone suunas. Omavahel komaga eraldatud objektid ei asenda üksteist. Nende joonobjektide paiknemisel samas kohas on soovitav digida erinevad jooned paralleelselt minimaalse vahega. Omavahel noolekesega eraldatud objektid asendavad üksteist. Sulgude sees olev dominantsimärk kehtib ainult sulgudes.

Lähestikku, kuid mittekattuva paiknemise korral digitakse mõlemad jooned.

### 1.2.5. Pindobjektid e. alad

Pindobjektid jagunevad põhialadeks (näiteks rohumaa) ja täiendaladeks (harvik rohumaa ühes servas).

Põhialad (tabel 2) on joontega piiritletud ja üksteist välistavad (üks põhiala ei kattu teise põhialaga). Miinimummõõtudest väiksemad pindobjektid liidetakse ümbritseva pinnaga. Põhialad katavad põhikaardi 100%-liselt. Põhialad võivad sisaldada lisaks põhiala tsentroidile ja sümboli(te)le ka täiendala sümboleid.

Täiendalasid ei piiritleta servajoonega, kujutatakse vaid täiendala sümboliga. Täiendala sümbol osutab täiendnähtuse esinemispiirkonnale. Ühes põhialas võib olla rohkem kui üks täiendala. Täiendala määratlevate sümbolite mõjupiirkonnad on ligikaudsed ja nende suurust ei ole selles juhendis täpselt määratud. Pindade analüüsil tuleks täiendalasid käsitleda hajusate pindadena. Täiendala sümboli mõjupiirkond piirdub aga alati selle põhialaga, milles ta paikneb. Kui täiendnähtus jätkub külgnevas põhialas, siis tuleb seal sümboleid korrata. Tuleb jälgida, et sümboli kinnituskoht ei jääks väljapoole defineeritavat ala.

### Põhialad

Põhialasid on 29 (tabel 2). Need genereeritakse areaalidena (fill type opaque) eraldi faili ja nad on kaardifailis määratletud tsentroididega. Igas alas peab olema üks ja ainult üks põhiala tsentroid. Keerukama kujuga ja saarelised areaalid võib universaalpiirajaga osadeks jagada, paigutades sel juhul igasse osasse tsentroidi, kuid osadeks jagamine ei ole kohustuslik. Tsentroidid peaksid paiknema ala geomeetrilises keskmes või selle lähedal. Kui digimisel kasutada tellijalt saadud MicroStationi settingute faili, siis on põhialasid määratlevad tsentroidid kihtides 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 49.

Põhialasid kirjeldavate sümbolite ( cellide) paigutamisel tuleb lähtuda kaardi loetavusest:

- jätta sümboli lisamata alasse kuhu see ei mahu;

- asetada keerukama kujuga või suure pindalaga alasse enam kui üks sümbol.

### Põhialade piirajad

- Põhiala piirajaks võivad olla kõik jooned, mis on toodud tabelis 1.

- Kõlvikupiirist, kaldajoonest, ehitise servast (va hoonete korral, mis on välitöötaja poolt kaardistatuna alla 3 meetrise vahekauguse tõttu kokku joonistatud) ja maantee servast teisel pool ei tohi jätkuda sama tüüpi areaal.

- Telgjooned ei ole kunagi ala piirajaks, neid kasutatakse koos ala servajoonega.

- Ala piiravate joonte otsad peavad olema omavahel snäpitud.

- Faili servajooneks (kaardiraamiks) on universaalpiiraja, mis lõpetab faili servani ulatuvad alad.

Tabel 2. Topoloogilised põhialad ja nende värvikood (võtmeatribuut) suletud areaalidena salvestamisel.

| Põhiala | Värvikood | Kiht | Põhiala | Värvikood | Kiht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vundament | 109 | 5 | Põld | 108 | 24 |
| Elu-, ühiskondlik hoone | 236 | 3 | Rohumaa | 106 | 41 |
| Kõrvalhoone | 237 | 4 | Aiamaa | 107 | 25 |
| Vare | 110 | 6 | Põõsastik | 95 | 43 |
| Kasvuhoone | 238 | 7 | Noor mets | 67 | 45 |
| Muu ehitis | 232 | 9 | Muu lage | 104 | 46 |
| Katusealune | 229 | 8 | Mets | 64 | 50 |
| Meri | 58 | 33 | Jäätmaa | 103 | 26 |
| Muu veekogu | 59 | 31 | Raba | 102 | 51 |
| Vooluveekogu | 57 | 30 | Madalsoo | 62 | 52 |
| Järv | 48 | 32 | Raskestiläbitav soo | 101 | 54 |
| Kalmistu | 135 | 21 | Mahajäetud turbaväli | 100 | 53 |
| Haljasala | 155 | 22 | Turbaväli | 99 | 55 |
| Eraõu | 66 | 10 | Teed, tänavad ja platsid | 30 | 11 |
| Tootmisõu | 254 | 23 | Piiritagune ala | 250 | 49 |

Põhialade piirajaks võivad olla järgmised joonobjektid:

Hooned ja mõõtkavalised ehitised – universaalpiiraja, ehitise serv.

Veeala - universaalpiiraja, veekogu kallas, ebaselge kallas, järsak, tehissein, ehitise serv, maantee serv, tänava/platsi serv.

Teed, tänavad ja platsid – universaalpiiraja, ehitise serv, tänava/platsi serv, maantee(tee) serv, kapitaalne piirdeaed.

Kultuurmaa liigid, õu, sood, mets ja muu lage - kõik joonobjektid tabelist 1.

## 1.3. Nõuded kaardikirjadele

Kohanimede väljaselgitamiseks kasutatakse eelkõige ametlikke dokumente, nende puudumisel selgitatakse või kontrollitakse nimed välitööde käigus kohalikke elanikke küsitledes ja kohalikus omavalitsuses. Kohalikele elanikele täiesti tundmatuid nimesid kaardile ei kanta. Nimi kirjutatakse ka hävinud, kuid looduses ülesleitava asukohaga objekti (talu) juurde.

Kaardikirjad jagunevad raamisisesteks, raamipealseteks ja raamivälisteks kirjadeks. Raamisisesed kirjad jagunevad omakorda nimedeks ning leppekirjadeks ja -lühenditeks.

- Nimi kirjutatakse objekti juurde sellisele kohale, kus nimi võimaluste piires ei halvendaks muude kaardielementide loetavust ja samal ajal oleks selge, millise objekti kohta nimi käib.

- Pikema joonobjekti nime võib mitmes kohas korrata, teisi nimesid samal kaardilehel ei korrata. Asulanimi kirjutatakse kaardiväljal asula keskmesse. Juhul kui asula jätkub teisel kaardilehel paigutatakse sellel kaardilehel asula nimi kaardiraami faili raamipealse tekstina.

- Paralleelselt kasutuses olevad mitteametlikud nimevariandid kirjutatakse ametliku nime alla sulgudesse, ametlikud nimed ilma sulgudeta.

- Joonobjektide nimed, laiusarvud ja teetiitlid kirjutatakse joonobjekti sihis, kitsaste loodusobjektide (ka mõõtkavaliste veekogude) nimed orienteeritakse samas sihis, teised nimed paigutatakse paralleelselt kaardi lõunapoolse servaga.

- Kaitsealuse objekti nime ja numbri kinnituskoht (justification) on Left Top, raamifailis on kaardistusfirma nime ja aasta kinnituskohaks Left Top. Kõigi ülejäänud kirjaklasside puhul kasutakse kinnituskohana Center Center’it. Talu nime, selgitavate kirjade, kaitsealuse objekti nime ja ühissõiduki peatuse nime puhul võib kinnituskoht paikneda ka teksti objektipoolses nurgas või servas.

- Sõrendatud kirja nimes ei tohi tekitada tähevahede lisamisega.

- Kohanimi koos liigisõnaga salvestatakse ühe tekstielemendina.

- Lühendite järele punkti ei panda.

- Pind- ja punktobjektide juurde nime paigutamisel tuleb eelistada alljärgnevaid asendeid (väiksema numbriga koht on eelistatum):

-- 6 --

-- 4 --      		       	-- 2 --

-- 1 --

-- 5 --				-- 3 --

-- 7 –

### Leppelühendid.

Nimekirjas (tabel 3) puuduvate lühendite kasutamine tuleb kooskõlastada Maa-ametiga. Harvaesinevate, kuid seejuures oluliste objektide lühendamata kirjalik selgitus on lubatud, kui kiri ei halvenda kaardi loetavust.

Tabel 3. Leppelühendid.

| Lühend | Objekt |
| --- | --- |
| A | asfalt või betoon |
| aero | lennuliiklusrajatis |
| aj | ajaloomälestis |
| alaj | elektrialajaam |
| all | allikas |
| amb | ambulatoorium |
| ant | antennimast |
| arheol | arheoloogiamälestis |
| arhit | arhitektuurimälestis |
| av | alevivalitsus |
| bass | bassein |
| biotk | biotiik |
| ehit | pooleliolev ehitis |
| ej | elektrijaam |
| el | trafohoone |
| elev | elevaator |
| G | gaasitrass |
| gar | garaazh |
| grad | gradiir |
| hgl | haigla |
| HO | hobusetall |
| hot | hotell |
| j | jõgi |
| jhv | jahuveski |
| jsk | jaoskond |
| jv | järv |
| K | kanalisatsioonitrass |
| kaal | kaalukoda |
| kan | kanal |
| karjat | karjatee |
| karst | karstiauk |
| klm | kalmistu |
| koobas | koobas |
| kool | kool |
| koole | koolmekoht |
| kpl | kauplus |
| Kr | kruuskate |
| kr | kraav |
| krk | kirik |
| kross | krossirada |
| kruus | kruusakarjäär |
| ktk | kalatiik |
| kuiv | kuivati |
| kunst | kunstimälestis |
| l | laht |
| LA | lambalaut |
| ladu | laoplats |
| l-aed | lasteaed |
| laululava | laululava, estraad |
| LE | lehmalaut |
| LI | lindla |
| liiv | liivakarjäär |
| lka | looduskaitseala |
| loodusk | looduskaitsealune objekt |
| loomak | kariloomade matmispaik |
| lv | linnavalitsus |
| m | mägi |
| M | munakivisillutis |
| ma | marjaaed |
| mes | mesila |
| mk | metskond |
| mka | maastikukaitseala |
| mnt | maantee |
| mr | meierei |
| mtsn | metsnik |
| mv | metsavaht |
| n | neem |
| N | vedelkütusetrass |
| nav | navigatsioonimärk |
| o | oja |
| Oü | osaühing |
| P | parkla |
| paas | paekivi, paas |
| park | haljasala, park |
| pkr | peakraav |
| pl | plats |
| platv | platvorm |
| põlevk | põlevkivikarjäär |
| prügila | prügimägi |
| prv | piirivalve |
| ps | poolsaar |
| puist | aherainepuistang |
| puuk | puukool |
| puurk | puurkaev |
| PV | piirivalve |
| pv | puuviljaaed |
| rdtj | raudteejaam, -peatus |
| rmtk | raamatukogu |
| s | saar |
| S | soojustrass |
| sad | sadam |
| saet | saetööstus |
| san | sanatoorium |
| savi | savikarjäär |
| seemla | seemla |
| SEJ | soojuselektrijaam |
| SI | sigala |
| silo | siloauk |
| sjsk | sidejaoskond |
| sport, sp | spordiväljak |
| std | staadion |
| taimla | taimla |
| th | tehas |
| tiir | lasketiir |
| tk | tiik |
| tnk | tankla |
| toll | tollipunkt |
| trampl | trampliin |
| tt | tuletõrjemaja |
| tulet | tuletorn |
| turvas | turbahoidla |
| tv | TV või raadiomast |
| tvh | tuletõrjeveehoidla |
| Üh | ühistu |
| V | veetrass |
| v | veetorn |
| vh | veehoidla |
| vjm | vetelpäästejaam |
| vk | väljak |
| vm | vallamaja |
| vph | veepuhastusseadmed |
| vpuuk | viljapuukool |
| vsh | vennashaud |
| vtl | vaatlustorn |
| vv | vallavalitsus |

# 2. Kvaliteedinõuded

## 2.1. Kaardistuse kvaliteedi hindamine.

Maa-amet teostab põhikaardistuse töödele kvaliteedi kontrolli. Maa-ameti ja tööde teostaja vahelises tööettevõtulepingus sätestatakse üksikasjalikult kvaliteedi kontrolli tingimused (näiteks: kas kontroll teostatakse igale üleantavale portsule eraldi või kogu objektile korraga ) ja maht ( kui suurele osale üleantavast tööst teostab Maa-amet kvaliteedi kontrolli). Kokkulepitud alal kontrollib Maa-amet alljärgnevaid näitajaid:

- asukohatäpsus

- loogiline õigsus

- täielikkus

- temaatiline õigsus

- külgnevate failide ühilduvus

Protsendi arvutamisel võetakse 100% määraks kontrollitaval alal töö täitja poolt kaardile kantud:

- pindobjektide pindala

- joonobjektide kogupikkus

- punktobjektide arv

- tekstide arv.

Maa-ametil on õigus saata töö tagasi vigade paranduseks, juhul kui leitakse süsteemne mittevastavus käesoleva juhendiga või kaardistus ei vasta alljärgnevatele kvaliteedi nõuetele.

## 2.2. Asukohatäpsus

Asukohatäpsus kirjeldab asukoha väärtuste vastavuse määra reaalsusele.

Kaardistus loetakse kõlbulikuks, kui sellel kontrollitaval alal olevate objektide plaaniline viga ei ületa tabelis 4 toodud suurusi.

Tabel 4. Kaardistatud objekti plaaniline viga meetrites.

|  | Keskmine ruutviga | Lubatud viga |
| --- | --- | --- |
| Stereos kaardistatud objektid | 2 | 4 |
| Digikaardile lisatud tehislikud objektid | 4 | 8 |
| Digikaardile lisatud looduslikud objektid | 10 | 20 |

Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui kontrollitud punktidest 3% või rohkem ei vasta lubatud veale ja viga ei tulene Maa-ameti poolt antud lähtematerjalidest.

## 2.3. Loogiline õigsus

Loogiline õigsus kirjeldab objektide omavaheliste seoste vastavust reaalselt võimalikule või juhendis lubatule. Loogilise õigsuse korral hinnatakse kaardistuse topoloogiat ja formaati. Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui

- Topoloogias

- ühel kontrollitud kaardilehel esineb 5 või rohkem snäpiviga

- kontrollitaval alal esineb süstemaatilisi snäpivigu

- kontrollitaval alal esineb tsentroidideta alasid

- kontrollitaval alal esineb ühes alas mitu tsentroidi

- kontrollitaval alal esineb psh failis areaalide sees üleliigseid jooni 4 või enamal areaalil

- Formaadis

- kontrollitaval alal esineb valesid graafilisi elemente (näiteks curv’e) 1% või rohkem

- kontrollitaval alal esineb tundmatu võtmeatribuudiga objekte

- esineb vale projektsiooni infoga andmefaile

- andmed ei ole õige laiendiga failis

- kontrollitaval alal esineb läbilõigatud celle

- kontrollitaval alal esineb vale orientatsiooniga leppemärke 1% või rohkem

## 2.4 Täielikkus

Täielikkus kirjeldab andmete vastavust käesolevas juhendis toodud valikukriteeriumitele.

Täielikkuse hindamisel mõõdetakse puuduvaid objekte ja liigseid objekte. Puuduvaks objektiks loetakse sellist miinimummõõdust suuremat objekti, mis looduses esineb, kuid kaardil puudub (alal ei ole piirjoont, joonobjektil joont, punktobjektil leppemärki). Liigseks loetakse sellist objekti, mis looduses ei esine, kuid on kaardistatud (ala on välja piiritletud, joonobjektil joon, punktobjektil leppemärk).

Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks, kui puuduvate ja liigsete objektide osa on või ületab kontrollitaval alal alljärgnevalt esitatud protsendid:

- puudub või on liigne 1 või rohkem - riigimaantee, kõrgepingeliin, laiarööpmeline raudtee ja elektriraudtee, asustusüksuse nimi(va. hooned)

- põhialad ei moodusta 100% katte

- 3% - põhialad, keskpingeliinid, tänavad, mitteriiklikud e. kohalikud maanteed, sillad, maapealsed torujuhtmed, laiemad kui 2m veejuhtmed, mõõtkavalised veekogud.

- 8% - ülejäänud punkt- ja joonobjektid

## 2.5. Temaatiline õigsus

Temaatiline õigsus kirjeldab kaardistuse sisulist vastavust käesolevale juhendile. Temaatilise õigsuse korral kontrollitakse järgmisi näitajaid:

- objektide klassifitseerimist

- tekstide õigekiri

- lühendite kasutamise õigsus

Maastikul olevate objektide klassifitseerimisel tuleb juhinduda kaardistusjuhendis toodud määratlustest.

Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui:

- valesti tõlgendatud objektid moodustavad 3% või rohkem kontrollitava ala kaardistatud objektidest

- valesti on klassifitseeritud 2 või rohkem riiklikku teed

- valesti on klassifitseeritud 10% või rohkem täiendalasid (loetakse leppemärke)

- avastatakse klassifitseerimisel süsteemne mittevastavus juhendiga

- esineb  2 või rohkem kirjaviga kaardilehel olevates tekstides (kaas arvatud raamitekstid)

- lühendite kasutamises esineb 2 või rohkem viga kaardilehel

## 2.6. Külgnevate failide ühilduvus

Ühe kaardistuslepingu järgi kaardistatava ala piires tuleb jälgida järgmiseid nõudeid.

- Külgnevates failides peavad sama objekti tähistavad jooned kohtuma täpselt kaardilehe piiril.

- Külgnevates failides olevad objektid peavad olema ühtemoodi klassifitseeritud.

- Looduses sirgel joonel ei tohi raamijoonel murdekohta tekkida.

- Raamijoonel ei tohi suunaga joonobjekti suund vastupidiseks muutuda.

- Raamiga lõigatud alade tsentroide ei paigutata raami taha.

- Raamivälised tekstid salvestatakse raamifaili.

Ühe ja sama kaardistuslepingu järgi kaardistatava piirkonna välispiiril tuleb tagada võimalikult hea servade ühilduvus külgneva kaardistuspiirkonna failidega. Vajaduse korral tuleb teha parandusi ka varem kaardistatud failidesse. Eri lepingute alusel kaardistatavate ja ka külgnevate varem kaardistatud piirkondade servaalade ühtlustamist kooskõlastab tellija.

Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui kaardileht ei ühildu külgneva lehega 1 % või rohkem kontrollitaval alal.

# 3. Nõuded kaardistuse dokumentatsioonile

Kaardistuse dokumentatsiooni hulka kuuluvad järgmised loetelud:

- Kaardistuse aruanne

- Kaardistuse tehnoloogiline skeem, kvaliteedi juhtimise kava

- Projektijuhi nimi

- Toponüümika allikad

- Erinevused juhendist

- Kohalikus omavalitsuses kooskõlastatud kohanimed

- Kaardistuse metaandmed

- Leidmata või hävinud kaitsealused objektid xls failina

- Kooskõlastatud kohanimed xls failina

- Välikaardistuskuu, välikaardistaja ja digikaardistaja nimi kaardilehe kaupa xls failis.

# 4. Objektide kriitilised mõõdud.

## 4.1. Pindobjektide miinimumsuurused.

| 20m² | 50m² | 100m² | 200m² | 500m² | 1000m² | 2000m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321. Muu veekogu 601. Ühiskondlik- või eluhoone 602. Tootmis- või kõrvalhoone | 603. Katusealune 606. Vundament 607. Vare 608. Kasvuhoone 618. Muu ehitis | Muud alad põllu ja rohumaa sees | 302. Kallas 515. Mets 519. Noor mets 521. Muu lage 522. Põõsastik | 206. Kivine ala 621. Kalmistu 717. Tänav. Plats 727. Alajaam. Trafo | 503. Õu | 214. Ebatasane maa 402. Madalsoo 403. Raba 406. Raskestiläbitav soo 407. Roostik 504. Aed 507. Põld 510. Rohumaa 511. Haljasala 512. Jäätmaa 513. Turbaväli 514. Mahajäetud turbaväli 519. Noor mets 521. Muu lage 522. Põõsastik Eristatakse metsaliik |

*) igast küljest metsa, soo, muu lageda või veekoguga piirnevad alad

## 4.2. Punktobjektide maksimumsuurused.

Põllu ja rohumaa sees on kõikide tabelis toodud objektide maksimumsuurus 100m².

| 200m² | 500m² |
| --- | --- |
| 301. Allikas 526, 527, 528. Salud 209. Mittemõõtkavaline tehisküngas 210. Mittemõõtkavaline auk 605. Kelder 612, 613. Torn 611. Korsten 614. Raadiomast 615. Tuuleveski 616. Tuuleveski vare 617. Tuulemootor | 205. Kivihunnik 622. Üksikhaud 727. Alajaam. Trafo 620. Ilmajaam 619. Tsistern. Tsisternladu |

## 4.3. Joonobjektide miinimumpikkused.

| 1m | 20m | 50m | 100m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 723. Sild | 306. Kraav. 312. Sadamasild, kai, muul või lainemurdja | 207. Kaljujärsak 208. Nõlv 534. Puittaimede rida. 628. Tehissein 706. Rippraudtee või suusatõstuk 728. Maapealne torujuhe Eristatakse teekattematerjal ristmikel | 211. Kaeve 303. Ebaselge kallas 629. Kiviaed 729. Maa-alune torujuhe 627. Kapitaalne piirdeaed | Kaardistatakse voolusuund Eristatakse teekattematerjal Eristatakse laiusklass |

## 4.4. Objektide miinimumkõrgused ja sügavused.

| 0.5m | 1m | 2m | 4m | 10m | 25m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206. Kivid kivisel alal | 534. Puittaimede rida. 627. Piirdeaed 211. Kaeve 525. Üksik põõsas | 204. Kivi 207. Kaljujärsak 208. Nõlv 628. Tehissein 210. Auk | 515. Mets 523, 524. Üksik puu | 612. Kapitaalne torn | 613. Kerge konstruktsiooniga torn (valgusmast) | 611. Korsten. |

## 4.5. Objektide laiused.

| 3m | Alates 8. m kaardistatakse mõõtkavaliselt |
| --- | --- |
| 601, 602. Hoonete eendid ja niššid 603. Katusealune (kitsam külg) | 305. Jõgi või oja. 306. Kraav 629. Kiviaed, kiviaed puudega 711. Kohalik maantee 312. Sadamasild, kai, muul või lainemurdja Kraavitrass ühel pool kraavi 714. Metsasiht 726. Elektriliini trass metsas |

2. osa

JUHEND

#### 1. GEODEETILISED PUNKTID.

###### 101.	Riikliku geodeetilise horisontaalpõhise punkt.

Definitsioon:	1. ja 2. klass, GPSiga mõõdetud. Ei kaardistata.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | GPS_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 102.	Riikliku geodeetilise horisontaalpõhise tihendusvõrgu punkt.

Definitsioon:	1.- 4. klass, GPSiga mõõtmata. Ei kaardistata.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	välitöö materjalides tõmbab välitöötaja maha need põhivõrgu punktid, mida ta looduses ei leidnud. Juhul kui välitöötaja leiab loodusest uued punktid, mida välitöö materjalides pole, märgib ta punktid välikaardile lisades punktile kirje uus.

2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | GPS_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 103.	Kohaliku geodeetilise horisontaalpõhise punkt väljaspool asulat.

Definitsioon:	4. klass, I ja II järk. Ei kaardistata.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	välitöö materjalides tõmbab välitöötaja maha need põhivõrgu punktid, mida ta looduses ei leidnud. Juhul kui välitöötaja leiab loodusest uued punktid, mida välitöö materjalides pole, märgib ta punktid välikaardile lisades punktile kirje uus.

2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | POL_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 104.	Riikliku geodeetilise vertikaalpõhise punkt (reeper) ja selle number.

Definitsioon:	I ja II klass. Ei kaardistata.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	välitöö materjalides tõmbab välitöötaja maha need põhivõrgu punktid, mida ta looduses ei leidnud. Juhul kui välitöötaja leiab loodusest uued punktid, mida välitöö materjalides pole, märgib ta punktid välikaardile lisades punktile kirje uus.

2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | REEP_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

#### 2. PINNAMOOD.

###### 201.	Kamardumata ala.

Definitsioon:	Looduslik või inimtekkeline vähemalt 50% ulatuses lahtise liiva või kruusaga kaetud ala.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Alates 1998. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse muu alana.

Digimine:	vt. 521 Muu lage

Varem kasutati cell=LIIVI1

###### 202.	Klibu.

Definitsioon:	Vähemalt 50% ulatuses väikeste kividega (ø 1...50cm) kaetud ala.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Alates  1998. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse muu alana.

Digimine:	vt. 521 Muu lage

Varem kasutati cell = KIVIA1

###### 203.	Paekivipaljand.

Definitsioon:	<50% ulatuses kamardumata paekivi paljandumise ala.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Alates 1998. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata.  Kaardistatakse muu alana.

Digimine:	vt. 521 Muu lage

##### 204.	Kivi.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kaitsealused või kõik üle 2 m kõrgused või orientiiri tähtsusega kivid, mille kõrgus on >1m nii maismaal kui vees. Vees oleva kivi kõrgust määratakse veepinnast. Alates 2m-st märgitakse juurde kõrgus maa- või veepinnast ümmardatuna täismeetriteks.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KIVI_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse kivi keskmesse |
|  | Text | font | 21 | Tekst lisatakse kividele, mille kõrgus on vähemalt 2m. |
|  |  | värv | 227 |  |

##### 205.	Kivihunnik.

Definitsioon :	Kividega täielikult kaetud ala, eristub reljeefselt muust ümbritsevast alast.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kivihunnikul kasvavaid üksikud puid (va. kaitsealused) ja põõsaid ei kaardistata. Juhul kui mõõtkavaline kivihunnik on valdavalt kaetud puittaimestikuga, kaardistatakse ala vastava põhialana. Muudel juhtudel kaardistatakse mõõtkavaline kivihunnik muu lagedana. Põhiala kontuuri lisatakse kivihunnikut tähistavad leppemärgid.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KIVIH1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse kivihunniku keskmesse. Kui tegemist on alla 100m² kivihunnikuga, tähistatakse see ühe üksiku leppemärgiga. Kui on tegemist üle 100m² kivihunnikuga, tähistatakse see kahe või enama leppemärgiga. Kui tegemist on üle 100 m² kivihunnikuga põllu või rohumaa sees kaardistatakse see vastava põhialana. |

##### 206.	Kivine ala.

Definitsioon:	Ala, kus üle 0.5m kõrgusega kivide vahekaugus on <5m, kuid kivid ei kata maapinda täielikult. Võib olla looduslik või inimtekkeline.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kaardistatakse kivised alad, mille min. pindala on 500 m².

Kasutatakse ka kärestike kaardistamiseks vooluveekogudes.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KIVIA1 | Leppemärgid paigutatakse hajusalt kivisele alale |

##### 207.	Kaljujärsak.

Definitsioon:	Liivakivi-, paekivipaljand või kivist karjääriservad kaldega >45º.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:		Kaljujärsakute kaardistamisel eristatakse looduslikud ja inimtekkelised järsakud.

Lubatud kaardistada ka min. pikkusest lühemaid, kuid tähelepanuväärseid järsakuid.

Kaardistatakse järsakud, mille min. kõrgus on 2m, min. pikkus 50 m.

Kasutatakse ka jugade kaardistamiseks. Järsaku märk asetatakse üle vooluveekogu joa koha peal.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | kaljujarsak | Joon digitakse langusega joone suunast paremale |
|  |  | värv | 161 | Digitakse loodusliku tekkega järsakud |
|  |  | värv | 117 | Digitakse karjääriservad |

##### 208.	Nõlv.

Definitsioon:	Nõlv on inimtekkeline või looduslik äkiline maapinna kõrguse muutus, mis on ümbritsevast selgelt eristuv.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse >30º kaldega tehisnõlva ning <5m laiuse ja >45º kaldega looduslikku nõlva.

Min. kõrgus 2m, min. pikkus 50m. >8 m laiused nõlvad kaardistatakse mõõtkavaliselt, näidates ära nii nõlva ülaserva kui ka alaserva.

Tehisveekogu kaldatammipoolset nõlvana ei kaardistata.

Tegutsevale karjäärile lisatakse kaevandatavat materjali selgitav kiri.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | nolv | Kasutatakse < 8m laiuste nõlvade kaardistamiseks. Joon digitakse langusega joone suunast paremale |
|  |  | värv | 164 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | Laia nõlva ülaserv |
|  |  | värv | 197 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | Laia nõlva alaserv |
|  |  | värv | 196 |  |

##### 209.	Tehisküngas.

Definitsioon:	Tehisküngas on inimtekkeline positiivne pinnavorm.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid haritaval maal ja looduslikul rohumaal üle 2m kõrgune orientiiri tähtsusega <100m² pindalaga küngas

Mõõtkavalised künkad kaardistatakse nõlvana või järsakuna.

Digimine:	vt. 208 Nõlv

vt. 207 Kaljujärsak

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | Nimi | HUNN_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse tehiskünka keskmesse. |

##### 210.	Auk.

Definitsioon:	Inim- või loodusliku tekkega negatiivne pinnavorm.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid orientiiri tähtsusega vähemalt 2m sügavune ja <200m² pindalaga auke.

Karstiaugule lisatakse kiri karst.

Mõõtkavalised augud kaardistatakse nõlvana või järsakuna.

Digimine:	vt. 208 Nõlv

vt. 207 Kaljujärsak

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | AUK_1 | Leppemärgi keskpunkt digitakse augu keskmesse. |
|  | Text | font | 12 | Kasutatakse selgitavate kirjade lisamiseks |
|  |  | värv | 166 |  |

##### 211.	Kaeve.

Definitsioon:	Inimtekkeline negatiivne pinnavorm, mis ei ole kaevatud vetevõrgu osaks (enamasti kaitsekraav).

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kaeveid, mille min. pikkus on 100m, min sügavus 1m.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | kaeve |  |
|  |  | värv | 162 |  |

##### 212.	Koobas.

Definitsioon:	Koobas on looduslik (tekkinud karsti, sufosiooni, erosiooni või abrasiooni käigus) või inimtekkeline maa-alune ruum: tühemik, õõnsus, käik või nende kogum. Koobaste  seinad on vooderdamata.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik koopad. Koopa nime olemasolu korral lisatakse koopa nimi.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KOOBA1 | Leppemärk asetatakse koopa avasse ning orienteeritakse koopa ava suunas. |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 248 |  |

###### 213.	Horisontaalid e. samakõrgusjooned. Kõrgusarv.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt, tekst

Kaardistus:	genereeritakse kõrgusmudeli järgi. Korrigeeritakse käsitsi.

2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

##### 214.	Ebatasane maa.

Definitsioon:	Horisontaalidega mitteesitatav looduslik või tehnogeene ala, nagu karstiala, tasandamata karjäär ja turbaaugud.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Tegutseva karjääri puhul märki ei kasutata. Min. pindala 2000m².

Digimine:	vt .521. Muu lage

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TONGE1 | Muu põhiala puudumise korral kaardistatakse muu lagedana. Juhul, kui seal esineb puittaimkate, lisatakse seda iseloomustav täiendala märk . |

##### 215.	Vall.

Definitsioon:	Vall on positiivne pinnavorm, mille pikkus ületab üle 10 korra laiuse.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Min. kõrgus 2m, min. pikkus 50m.

Kui valli hari on laiem kui 8m kaardistatakse vall kahepoolse nõlvana.

Digimine:	vt .208. Nõlv

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | vall |  |
|  |  | värv | 163 |  |

#### 3. VEEKOGUD JA HÜDROGRAAFILISED RAJATISED.

##### 301.	Allikas.

Definitsioon:	Allikas on põhjavee loodusliku väljavoolu koht maapinnal.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse selgelt märgatavad allikad. Mõõtkavaline allikas (>200m²) kaardistatakse veekoguna ja lisatakse selgitav kiri all või allika nimi.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | ALLIK1 | Orienteeritakse vastavalt väljavoolu suunale ja snäpitakse väljavoolu tähistava joonelemendi külge. Väljavoolu puudumisel sümbolit ei pöörata. |

##### 302.	Kallas.

Definitsioon:	Mere, järve, mõõtkavalise jõe, tiigi jm. veekogu serva tähistav joon.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse stereos aeropildistamise aegne veepiir. Stereokaardistusel saadud rannajoont parandatakse välikaardistamisel vaid ilmse vea korral.

Mõõtkavalise veekogu min. pindala on 200m², v.a. lahtime tuletõrjeveehoidla.

Basseinidele, lahtistele tuletõrje veehoidlatele, veepuhastusseadmetele lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Juhul kui veekogu kaldajoon ristub silla servajoonega, lõpetatakse veekogu kaldajoon (snäpitakse) tee või tänava servajoone küljes. |
|  |  | värv | 49 |  |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 46 |  |

##### 303.	Ebaselge kallas.

Definitsioon:	Kallas moodustab laiaulatusliku ala, veekogu ja maismaa vahelise piiri määratlemine on komplitseeritud. Esineb lamedatel, sageli roostikuga kaldaosadel.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Meres kasutatakse ainult leetseljakute kaardistamiseks. Kasutatakse ka periooditi kuivavate järvede ning soostunud meandrite kaldajoone kaardistamisel.

Roostikuga aladel kaardistatakse ebeselge kaldajoonega roostiku merepoolne serv. Maismaapoolse piiri kulgemine määratletakse täiendleppemärkide leviga.

Min. pikkus 100m.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Linestring | nimi | xj5_1 | Kasutatakse mere, ja järve kaldajoone digimiseks |
|  |  | värv | 39 |  |

###### 304.	Kindlustatud kallas.

Definitsioon:	Raudbetooni, kivide vms. kindlustatud valdavalt püstloodne kallas.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse tehisseinana.

Min. pikkus 100m.

Digimine:	vt. 628. Tehissein

Varem kasutati joont co=157

##### 305.	Jõgi, oja.

Definitsioon:	Looduslik vooluveekogu, milles on keskmise suvise veeseisu korral voolav vesi.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Jõed ja ojad jaotakse laiuse järgi paarisarvulistesse klassidesse:

2 klass - (2m laiused,

4 klass - >2... (4m laiused,

6 klass - >4... (6m laiused,

8 klass - >6... (8m,

10 klass - >8... (10m. (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt)

Enam kui 8m laiune vooluveekogu kaardistatakse kindlasti mõõtkavas. Kaardistatakse kaldajoon ja vooluveekogu telgjoon.

Paisjärved loetakse mõõtkavalise vooluveekogu laiendatud osaks. Mõõtkavatu vooluveekogu (kaardistatakse telgjoonega) paisjärve kohas ei katkestata. Paisjärv antud juhul kaardistatakse eraldi veekoguna.

Mittemõõtkavalisel vooluveekogul asuv paisjärv kaardistatakse muu veekogu tsentroidiga.

Kõigil looduslikel vooluvetel, mis on pikemad kui 200m, kaardistatakse voolusuund.

Koolmekohas katkestatakse tee veekogu kaldajoonel. Lisatakse kiri koole. Koolmekohta kaardistatakse vaid mõõtkavaliselt kaardistatud veekogul ja ainult veekoguni ulatuva tee olemasolul.

Digimine:	vt. 302. Kallas

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 2 klass - (2m laiused. Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 36 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 4 klass - >2... (4m laiused Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 37 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 6 klass - >4... (6m laiused Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 41 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 8 klass - >6... (8m laiused Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 42 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 10 klass - >8... (10m Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt) |
|  |  | värv | 43 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Vooluveekogu telgjoon. Telg lisatakse kaldajoonega kujutatud vooluveekogule. Telge võib asendada truup. Silla, tammi ja paisjärve kohas telgjoont ei katkestata. |
|  |  | värv | 38 |  |
|  | Line-string | nimi | voolus | Tähistab vee voolamise suunda vooluveekogus. Kaardistatakse paralleelselt veejuhtmega, viimasest umbes 20m kaugusel. >30m laiusele jõele digitakse voolusuuna märk jõe peale |
|  |  | Värv | 50 |  |
|  | Text | Font | 12 | Selgitavate kirjade lisamiseks. Vetenimede digimise juhised on täpsemalt antud punktis 9. KOHANIMED. |
|  |  | värv | 46 |  |

##### 306.	Kraav.

Definitsioon:	Tehislik vooluveekogu.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kraavi laius mõõdetakse kaeve ülemisest servast kaeve loodusliku maapinnatasandiga lõikumise kohast. Kraavid jaotakse laiuse järgi klassidesse:

2 klass - (2m laiused,

4 klass - >2... (4m laiused,

6 klass - >4... (6m laiused,

8 klass - >6... (8m,

10 klass - >8... (10m. (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt)

Enam kui 8m laiune kraav kaardistatakse kindlasti mõõtkavas. Kaardistatakse kaldajoon ja vooluveekogu telgjoon.

Turbaväljadel (vt. 513. Turbaväli) kaardistatakse ainult piirde- ja kogujakraavid.

Sama kraavi <200m pikkusi erineva laiusega osi eraldi laiusklassina ei esitata.

Voolusuund kaardistatakse kõigil pea- ja kogujakraavidel, teistel kraavidel vaid juhul, kui kraavis on märgata vee voolamist või voolamise jälgi.

Kraavi min. pikkus 20m. Kinnikasvanud kraav või nõvakraav kaardistatakse kraavina, kui selles on märgata vee voolamist või voolamise jälgi.

Kraav kaardistatakse, kui tema mõõtmete summa (laius + sügavus) on suurem kui 1m. Ei kaardistata teedeehituslikke kraave, mis ei ole kuivendussüsteemi osad.

Kui puittaimede rida või hekk asub kraavil, kaardistatakse kraav tegelikus asukohas ja puuderivi 0.5 m paralleelselt nihkes

Digimine:	vt. 302. Kallas

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 2 klass - (2m laiused. Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 36 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 4 klass - >2... (4m laiused Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 37 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 6 klass - >4... (6m laiused Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 41 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 8 klass - >6... (8m laiused Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | värv | 42 |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | 10 klass - >8... (10m Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge. (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt) |
|  |  | värv | 43 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Vooluveekogu telgjoon. Telg lisatakse kaldajoonega kujutatud vooluveekogule. Telge võib asendada truup. Silla, tammi ja paisjärve kohas telgjoont ei katkestata. |
|  |  | värv | 38 |  |
|  | Line-string | nimi | voolus | Tähistab vee voolamise suunda vooluveekogus. Kaardistatakse paralleelselt veejuhtmega, viimasest umbes 20m kaugusel. |
|  |  | Värv | 50 |  |
|  | Text | Font | 12 | Selgitavate kirjade lisamiseks. Vetenimede digimise juhised on täpsemalt antud punktis 9. KOHANIMED. |
|  |  | värv | 46 |  |

###### 307.	Kinnikasvanud kraav, nõvakraav.

Definitsioon:	Kinnikasvanud kraavid, mis on orientiiri tähtsusega, või milles vähemalt mõnel aastaajal voolab vesi. Nõvakraav on madal laugete nõlvadega vee juhtimiseks kaevatud kraav haritaval maal, enamasti rähkmullal.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	ei kaardistata

Digimine:	Varem kasutati joont co=34

##### 308.	Kuiv voolusäng.

Definitsioon:	Maa-aluste jõgede ja ojade ajutiselt veega täituvad sängid, soostunud mittemõõtkavalised meandrid.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Joonega kaardistatakse sellised meandrid, mida pole võimalik kaardistada ebaselge kaldajoonega.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | xj5_1 |  |
|  |  | värv | 40 |  |

###### 309.	Kärestik.

Definitsioon:	Vooluveekogus madal kivine käreda vooluga ala.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid looduslikke kärestikke. Kaardil märgitakse nad ära kivise ala märgiga.

Veskitammide vahetus läheduses olevaid kärestikke ei kaardistata.

Digimine:	vt. 206. Kivine ala

###### 310.	Juga.

Definitsioon:	Juga on jõe või kraavi osa, kus vesi järsult langeb veekogu sängis olevalt looduslikult või inimtekkeliselt astangult.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse joad, mille kõrgus on 2m ja enam. Kaardistamiseks kasutatakse järsaku märki, mis kulgeb üle vooluveekogu joa koha peal.

Digimine:	vt. 207. Kaljujärsak

###### 311.	Pais.

Definitsioon:	Pais on vooluveekogu sängi rajatud ehitis, mille abil tõkestatakse veevoolu, tõstetakse veetaset või tekitatakse veehoidla.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse tehisseinana. Vee allalaske ei kaardistata.

Digimine:	vt. 628 Tehissein.

Varem kasutati joont co=156

##### 312.	Sadamasild, kai, muul või lainemurdja.

Definitsioon:	Sadamasild või kai on rajatis sadamas, mis on ehitatud paatide, laevade või vesilennukite vette laskmiseks, randumiseks ja kinnitamiseks ning lastimiseks ja lossimiseks. Muul või lainemurdja on ehitatud sadama, ranna, jõesuudme vm kaitseks lainete ja hoovuste eest.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kapitaalselt ehitatud sadamaehitised. Lagunenud muulid, sildade kivialused jms. kaardistatakse kivireana.

Objektid laiusega <8m kaardistatakse ühe joonega, üle 8m laiused kaardistatakse mõõtkavaliselt tehisseinana

Digimine:	vt. 628. Tehissein

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | 0 | Kasutatakse ainult <8m laiuste objektide digimiseks, laiemad kaardistatakse mõõtkavaliselt tehisseinana. |
|  |  | värv | 153 |  |

##### 313.	Üleveoparv.

Definitsioon:	Üleveoparv on inimeste, liiklusvahendite, kaupade jms transportimiseks ühelt kaldalt teisele mõeldud rajatis, mis koosneb lamedast alusest ja selle liikuma panemiseks vajalikest mehhanismidest.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid tegutsevad üleveoparved.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | parv | Umbes parve teekonna keskkohta lisatakse joonele üks verteks. |
|  |  | värv | 152 |  |

###### 314.	Kaev.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999. aastast ei kaardistata. Varem kaardistati kasutatavad kaevud väljaspool õuesid. Kraavikaevusid ei kaardistatud.

Digimine:	Varem kasutati cell = KAEV_1

###### 315.	Mittemõõtkavaline tiik.

Definitsioon:	10...200m² suurune tehisveekogu

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999. a. ei kaardistata.

Digimine:	Varem kasutati cell = VTIIK2

###### 316.	Purskkaev.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999. a. ei kaardistata.

Digimine:	Varem kasutati cell = PKV_1

##### 317.	Tuletõrje veehoidla.

Definitsioon:	Spetsiaalselt kustutusvee hoidmiseks rajatud pealt kaetud ehitis.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Lahtine tuletõrje veehoidla kaardistatakse muu veekoguna ja lisatakse selgitav kiri tvh.

Metsakuivenduse käigus rajatud lahtine tuletõrje veehoidla  kaardistatakse muu veekoguna, sõltumata mõõtmetest.

Digimine:	vt. 302. Kallas

vt. 321. Muu veekogu

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TULEV1 |  |

##### 318.	Meri.

Definitsioon:	Meri on keskmise veetaseme juures maailmamerega ühenduses olev soolase veega täitunud maismaanõgu.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja tsentroidiga

Digimine:	vt. 302. Kallas

vt. 303. Ebaselge kallas

vt. 304. Kindlustatud kallas

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 58 |  |

##### 319.	Vooluveekogu.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja telgjoonega

Digimine:	vt. 302. Kallas

vt. 304. Kindlustatud kallas

vt. 305. Jõgi, oja

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 57 |  |

##### 320.	Järv.

Definitsioon:	Järv on magedaveeline seisuveekogu.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja tsentroidiga järved alates 20m².

Digimine:	vt. 302. Kallas

vt. 303. Ebaselge kallas

vt. 304. Kindlustatud kallas

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 48 |  |

##### 321.	Muu veekogu.

Definitsioon:	Tiik, bassein, laugas.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja tsentroidiga alates 200m².

Lühend tk ei lisata laugastele ja basseinidele.

Digimine:	vt. 302. Kallas

vt. 303. Ebaselge kallas

vt. 304. Kindlustatud kallas

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 59 |  |

#### 4. MÄRGALAD.

###### 401. Sootüübi piir.

Definitsioon:	Käesolevas juhendis toodud sootüüpe eristav piir.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Märgiga ümbritsetakse madalsoo, raba. Märk joonistatakse ka mainitud sootüüpide vahele. Kui piir ühtib mõne vetevõrgu leppemärgiga, loetakse see piiriks. Piiritletud soo min. pindala ning soosaare min. pindala 2000m². Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse kõlvikupiirina.

Digimine:	vt. 501. Kõlvikupiir

Varem kasutati linestringi sooliigi piir, co=51

##### 402. Madalsoo.

Definitsioon:	Madalsoo on põhjaveest toituv soo toitaineterikka turbakihiga, kus rohurindes kasvab rohkesti tarnu jm lõikheinalisi  ja valitsevad metsasamblad. Madalsoole on omane kõrgrohustu, sh pilliroog. Liigniiske ala vähemalt 30cm paksuse toitaineterikka turbakihiga.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Madalsoona kaardistatakse ka madalsooilmeline siirdesoo. Võib kombineerida taimkatet kirjeldavate täiendmärkidega (metsaliigi märgid, harvikud, põõsasharvikud, (NB! mitte põõsastik), roostik).

Min. pindala 2000m².

Lagesoo ja puissoo vaheline stereos digitud joon ei ole põhiala piirajaks, kuid säilitatakse siiski kaardistuses värvikoodiga 141.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 62 |  |
|  | Cell | Nimi | MADSOO | Puissoos kasutatakse koos metsaliigi sümboliga. Kui tegemist on põõsastikuga madalsoos, kasutada põõsaharviku ( vt. Põõsasharvik 531) leppemärki. |
|  | Tekst | font | 12 | Madalsoo nimi |
|  |  | värv | 46 |  |
|  | Line | Nimi | alad | Stereos digitud joonel vahetatakse värvikood. |
|  |  | värv | 141 |  |

##### 403. Raba.

Definitsioon:	Liigniiske ala toitainetevaese vähemalt 30cm paksuse rabaturbakihiga, kus taimed toituvad põhiliselt õhu kaudu saabuvast veest ja mineraalainetest.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Rabana kaardistatakse ka rabailmeline siirdesoo. Võib kombineerida taimkatet kirjeldavate täiendmärkidega (metsaliigi märgid, harvikud, roostik).

Min. pindala 2000m².

Lageraba ja puisraba vaheline stereos digitud joon ei ole põhiala piirajaks, kuid säilitatakse siiski kaardistuses värvikoodiga 141.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 102 |  |
|  | Cell | Nimi | RABAL1 | Puisrabas kasutatakse koos metsaliigi sümboliga. Kui tegemist on põõsastikuga rabas, kasutada põõsaharviku ( vt. Põõsasharvik 531) leppemärki. leppemärki. |
|  | Tekst | font | 12 | Raba nimi |
|  |  | värv | 46 |  |
|  | Line | Nimi | alad | Stereos digitud joonel vahetatakse värvikood. |
|  |  | värv | 141 |  |

###### 404. Soomets.

Definitsioon:	Soopinnas, millel kasvab normaalse tihedusega mets või noor mets, mis on üldjuhul metsakorraldusega loetud metsaks.

Tüüp:

Kaardistus:	Omavahel ei eristata raba-, madal- ja kõdusoo metsa. Lisatakse metsataimestikku iseloomustavale märgile. Alates 1999. a. eraldi nähtusena ei kaardistata..

Digimine:	Varem kasutati cell = MSOO_1

###### 405. Soovik.

Definitsioon:	Märg maismaapaik, kus vesi on mitme kuu vältel maapinna tasemel. Soovikud esinevad näiteks mererannikul ning veereziimi rikkumise tagajärjena tee või kraavimullete taga.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Soovikuna kaardistatakse ka turvastunud muldadel olevad soost eraldi paiknevad lagedad või poollagedad sooilmelised alad. Soo servaaladega piirnevad liidetakse sooga.

Min. pindala 2000m². Haritaval maal min. pindala 200m².

Alates 1999. a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Sooga piirnevad soovikud liidetakse sooga, teistel juhtudel kaardistatakse muu lagedana.

Digimine:	vt. 521 Muu lage

Varem kasutati cell = SOOVI1

##### 406. Raskestiläbitav soo.

Definitsioon:	Soo või selle osa, mille jalgsi läbimine suvel on seotud suurte raskustega või on võimatu, näiteks kaldaõõtsik, pidevalt üleujutatud ala (märe), mõõtkavaline turbavõtuauk ja älves.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Igast küljest metsa, metsasihi, visiiri, raja, põõsastiku, soo, muu lageda või veekoguga piirneva raskestiläbitava soo

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 101 |  |
|  | Cell | Nimi | MULGA1 |  |

##### 407. Roostik.

Definitsioon:	Roostik on maa- või veeala, kus kasvavad massiliselt kõrgekasvulised rohtsed veetaimed, nt pilliroog, kaisel, kõrkjas, hundinui jne .

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse koos põhiala (veekogu, madalsoo, raba vms.) kirjeldava märgiga.

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | Nimi | PROOG1 | . |

#### 5. TAIMKATE JA KÕLVIKUD.

##### 501. Kõlvikupiir.

Definitsioon:	Looduslikke kõlvikuid piiritlev mõtteline (looduses mitte eksisteeriv) joon.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse põhialade (va. teed, veekogud, ja ehitised) piiritlemiseks kohtades, kus piirajaks ei ole mõni teine pindobjekti piiritlev joon.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Kõlvikupiirid peavad olema snäpitud. |
|  |  | värv | 187 |  |

###### 502. Eraldise piir.

Definitsioon:	Looduslike kõlvikuid piiritlev mõtteline (looduses mitte eksisteeriv) joon.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse pindobjektide piiritlemiseks kohtades, kus piirajaks ei ole mõni teine pindobjekti piiritlev joon. Ei kaardistata.

Digimine:	Varem kasutati linestringi ‘alad”, co = 187

##### 503. Õu.

Definitsioon:	Eluhoonete juurde kuuluv privaatne ala, tootmishoonete juurde kuuluv või muu mitteavalik majandusterritoorium.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Eristatakse era- ja tootmisõu.	Eraõu on eluhoonete juurde kuuluv õu. Tootmisõu on õu, mis kuulub tootmishoonete juurde või mida kasutatakse ärilisel otstarbel, sh laod. Tihehoonestusega aladel, üksikmajapidamistes ja muudel mitteavalikel majandusterritooriumitel üldistatakse marja- ja puuviljaaiad, põllud, murud jm. pisikõlvikud ühtseks õuealaks.

Valdavalt avalik (avatud) kõrghoonestuse ümbrus kaardistatakse haljasalana, teede ja platsidena või muu lagedana, kuid kui mitmekorruselise korterelamu ümber on ehitatud statsionaarne piirdeaed, siis loetakse aia sisse jäävat ala õueks.

Õues kaardistatakse ehitised, üldkasutatavad teed (ka tihehoonestusega alal), mõõtkavalised veekogud, kapitaalsed tarad.

Katmikalad, mis asuvad õue vahetus läheduses, kaardistatakse õuena.

Mahajäetud ja selgete õuepiirideta  talukoha ümbrus kaardistatakse tegelikule seisundile vastavalt, kuid mitte õuena.

Tiheasustusalal (ka suvilakooperatiivides) külgnevaid eri omanikuga õuesid omavahel ei eristata. Kuid eristatakse elutsoon (sh. eraõu) tootmisalast. Hajaasustusalal, kui külgnevate omanike õued eristuvad maastikul selgelt ja eraldatavad õued on suuremad kui 1000m² kaardistatakse õued eraldi.

Mõõtkavas kaardistatakse kõik põllu ja rohumaa sees olevad vähemalt 100m² suurused tootmisõued (näiteks raadiomaste ümbritsevad alad).

Min. pindala 1000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | OU__1 | Märgi keskkoht peab olema õueala sees. |
|  | Point | värv | 254 | Tootmisõueala tsentroid, paigutatakse õueala sisse. |
|  | Point | värv | 66 | Eraõueala tsentroid, paigutatakse õueala sisse. |
|  | Tekst | font | 12 | Kasutatakse eriotstarbelistele õuedele (alaj, ladu, saet, tiir vm) selgituste lisamiseks |
|  |  | värv | 166 |  |

##### 504. Aed.

Definitsioon:	Eraõues mitte asuv viljapuude ja/või põõsaste kasvatamise ala, puukool, taimla, aiamaa või katmikala.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	1999. a. kasutatakse vaid privaatalast eraldipaiknevate aiamaade ja katmikalade ning äriliste puuvilja- ja marjaaedade tähistamiseks.

Kui istikuid kasvatatakse põllul ühises külvikorras põllukultuuridega, kaardistatakse ala põlluna.

Eluhoone või suvila juures asuv viljapuude ja/või põõsaste kasvatamise ala kaardistatakse õuena.

Ärilistele aedadele, puukoolile, viljapuukoolile, taimlale ja seemlale lisatakse selgitav kiri.

Min pindala 2000m², väiksem puuviljaaed liidetakse külgneva alaga, puukool – kaardistatakse metsana või põlluna.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | PV__1 | Märgi keskkoht peab olema aia sees. Väikestele aedadele märki sisse ei panna. |
|  | Point | värv | 107 |  |
|  | Tekst | font | 12 | Kasutatakse äriliste aedade, puukooli, viljapuukooli, taimla või seemlale selgituste lisamiseks |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 505. Marjaaed.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ühte katastriüksusse kuuluv <5000m² marjaaed kaardistatakse aiana.

1999. a. kaardistatakse ainult aiana või põlluna ja lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 504. Aed

vt.  507. Põld

Varem kasutati cell = MARJA1

###### 506. Puuviljaaed.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ühte katastriüksusse kuuluv <5000m² marjaaed kaardistatakse aiana.

1999. a. kaardistatakse ainult aiana või põlluna ja lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 504. Aed

vt.  507. Põld

Varem kasutati cell = PVA_1

##### 507. Põld.

Definitsioon:	Mineraalmuldadel paiknev põllukultuuride kasvatamiseks kasutatav maa ja sööt. Põlluks loetakse nii lühiealiste (teravili, kartul jt.) kui ka pikaealiste kultuuride (põldhein, maasikas, vaarikas jt.) kasvualad. Söödiks loetakse vähemalt kaks aastat harimata lagedad põllumaad, kus domineerivad umbrohud (malts, sinep jne) ja mis põlluna kasutusele võtuks ei vaja kultuurtehnilisi töid.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Asulate juures olevad kollektiivaiamaad kaardistatakse põllu või aiana.

Sööt, mille rohukamar on asendunud looduslikuga, loetakse looduslikuks rohumaaks.

Kui looduses on söödi määramine raskendatud, siis kasutatakse söödi kindlasktegemisel katastri aluskaarti (endised majanditeplaanid) ja  järjepidavuse põhimõtteid.

Ulatuslikku mittekapitaalsete kasvuhoonetega katmikala  kaardistatakse põlluna

Mõõtkavas kaardistatakse kõik põllu sees olevad vähemalt 100m² suurused muud alad. Põllu ja külgneva joonobjekti vaheline alla 8m laiune lage ala liidetakse põlluga.

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | POLD_1 | Märgi keskkoht peab olema põlluala sees. |
|  | Point | värv | 108 |  |

###### 508. Katmikala.

Definitsioon:	Mittekapitaalsete (vundamendita) kasvuhoonete või kasvulavadega kaetud ala. .

Tüüp:

Kaardistus:	Alates 1999. aastast kaardistatakse põlluna, aiana või õuena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 507. Põld

vt. 503. Õu

vt. 504. Aed

Varem kaardistati katmikala piir co = 198 ja selgitav kiri co=233

###### 509. Kultuurrohumaa (Püsirohumaa).

Definitsioon:	Valdavalt turvasmuldadel paiknev kultuurheina- või karjamaa, mis ei sobi intensiivselt haritavate põllukultuuride kasvatamiseks ja mille kuivendusseisund on põllumajanduse seisukohalt vähemalt rahuldav.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Mõõtkavas kaardistatakse kõik püsirohumaa sees olevad vähemalt 100m² suurused muud alad. Min. pindala 2000m².

Alates 2000. aastast kaardistatakse loodusliku rohumaana

Digimine:	vt. 510. Rohumaa.

Varem kaardistati püsirohumaa cell="PROHI1" co=105

##### 510. Rohumaa (Looduslik rohumaa).

Definitsioon:	Karjatamiseks ja niitmiseks sobiv looduslike rohttaimede kasvuala, samuti  pealtparandatud rohumaa ning loodusliku rohukamaraga endine põld ja püsirohumaa, mille kuivendusseisund on ebarahuldav.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Võib olla kuni 30% ulatuses (niidetavatel puisniitudel kuni 50% ulatuses) puude või kuni 50% ulatuses põõsastega kaetud, sel juhul lisatakse vastavaid harviku täiendmärke.

Mõõtkavas kaardistatakse kõik rohumaa sees olevad vähemalt 100m² suurused muud alad.

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 106 | Keeruka kujuga ala võib universaalpiirajaga osadeks jagada. Igas osas sees peab olema centroid |
|  | Cell | nimi | HEIN_1 |  |

##### 511. Haljasala.

Definitsioon:	Madal- või kõrghaljastusega ala, mida kasutatakse rekreatiivsetel eesmärkidel ja millele on iseloomulikud ilutaimed ning rohttaimede kasvatamine muruna.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Üle 4m kõrguste puude olemasolul lisatakse metsa või harviku täiendmärk.

Maastikupark kaardistatakse metsana ja lisatakse kiri park.

Valdavalt mitteprivaatne kõrghoonestuse ümbrus kaardistatakse haljasalana, teede ja platsidena või muu lagedana..

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 155 |  |
|  | Cell | nimi | MURU_1 | Haljasala põhileppemärgile võivad kaasneda metsa- või harvikuliigi (täiendala) märgid |

##### 512. Jäätmaa.

Definitsioon:	Majandustegevuses mittekasutatav tehnogeenne ala. Iseloomulik on pioneertaimede (näiteks malts) ja umbrohtude rohke esinemine ning kas rikutud, prügi või pinnasega kaetud looduslikud mullahorisondid.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Prügimäele lisatakse kiri prügila.  Min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 103 |  |
|  | Cell | Nimi | RISU_1 |  |
|  | Tekst | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

##### 513. Turbaväli.

Definitsioon:	Turba kaevandamise ala.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Min. pindala 2000m².

Turbaväljadel kaardistatakse ainult piirde- ja kogujakraavid (vt. 306. Kraavid).

Digimine:	vt. 306. Kraavid

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 99 |  |
|  | Cell | Nimi | TURVA1 |  |

##### 514. Mahajäetud turbaväli.

Definitsioon:	Turba kaevandamise ala, kus turba tootmine on lõpetatud.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Min. pindala 2000m²

Turbaväljadel kaardistatakse ainult piirde- ja kogujakraavid (vt. 306. Kraavid).

Digimine:	vt. 306. Kraavid

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 100 |  |
|  | Cell | Nimi | TURVV1 |  |

##### 515. Mets.

Definitsioon:	Puittaimede kasvuala, kus puuvõrade liituvus on vähemalt 30% (va niidetav puisniit) ja esimese rinde puude keskmine kõrgus ületab 4m.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Metsaliigid (okas-, leht- ja segamets) on metsa täiendalad ja neid omavahel ei piiritleta.

Alla 5000m² pindalaga või kitsama kui 20m metsa puhul metsaliiki ei eristata.

Kvartalinumbreid ei kaardistata

Min. pindala 200m²,  põllul ja rohumaal 100m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 64 | Lisatakse üks iga piiritletud metsaalale. |
|  | Tekst | font | 21 | Metsakvartali number. |
|  |  | värv | 168 |  |

##### 516. Segamets.

Definitsioon:	Mets, kus nii leht- kui okaspuude osatähtsus puistu tagavaras on <80%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m². Teistest metsaliikidest ei piiritleta.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | SEGAM1 | . |

##### 517. Okasmets.

Definitsioon:	Mets, kus valdavalt kasvavad okaspuud.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m². Teistest metsaliikidest ei piiritleta.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | OKAS_1 | . |

##### 518. Lehtmets.

Definitsioon:	Mets, kus valdavalt kasvavad lehtpuud.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m². Teistest metsaliikidest ei piiritleta.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | LEHT_1 |  |

##### 519. Noor mets.

Definitsioon:	Mets, kus esimese rinde puude keskmine kõrgus <4m.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Noort okas-, leht- ja segametsa omavahel ei eristata. Noore metsana kaardistatakse ka raiesmik.

Min. pindala 2000m²,  põllul ja rohumaal 100m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 67 |  |
|  | Cell | nimi | NOORM1 |  |

###### 520. Raiesmik.

Definitsioon:	Lage kändudega ala.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Alates 1999. a. kaardistatakse noore metsana. Juhul kui on näha, et ala kasutusviis muutub, kaardistatakse ala muu lagedana.

Digimine:	vt. 519. Noor mets.

vt. 521. Muu lage.

Varem kasutati cell = RAIES1

##### 521. Muu lage.

Definitsioon:	Lagealad, millele ei ole käesoleva juhendi alusel võimalik liiki määrata.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Min. pindala 100m² haritaval maal, igast küljest metsa, põõsastiku, soo või veekoguga piirneva ala puhul 2000m².

Muu lagedana kaardistatakse kindlasti:

- kamardumata ala (vt. 201),

- ebatasane maa (vt. 214),

- raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass (vt. 701-705)

- kitsas maa-aluse ja maapealse torujuhtmega piiritletud ala (vt. 728-729)

- soovikud (vt. 405)

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 104 |  |
|  | Cell | nimi | LAGE_1 |  |

##### 522. Põõsastik.

Definitsioon:	Vähemalt 50% ulatuses põõsastega kaetud ala, kus puude esinemise korral puuvõrade liituvus on alla 30%.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ei kasutata kombinatsioonis madalsooga, mis kuulub ka põhialade hulka.

Min. pindala 2000m²,  põllul ja rohumaal 100m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 95 |  |
|  | Cell | nimi | VOSA_1 |  |

##### 523. Üksik okaspuu.

Definitsioon:	Puu, mille lehed on okkad.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik okaspuu. Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | OPUU_1 |  |

##### 524. Üksik lehtpuu.

Definitsioon:	Puu, mille lehed pole okkad.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik lehtpuu. Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | LPUU_1 |  |

##### 525. Üksik põõsas.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik põõsas. Min. kõrgus 1m.Kivihunnikul kasvavaid üksikud põõsaid ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | POOS_1 |  |

##### 526. Okaspuude rühm (okassalu).

Definitsioon:	Mõõtkavatu okaspuumets.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Okaspuude rühma, mida saab kaardistada mõõtkavaliselt, kaardistatakse METSANA.

Max. pindala 200m², põllul  100 m². Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | OSALU_1 | Piiritletud salu korral kasutatakse metsa tsentroidi |

##### 527. Lehtpuude rühm (lehtsalu).

Definitsioon:	Mõõtkavatu lehtpuumets.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Lehtpuude rühma, mida saab kaardistada mõõtkavaliselt, kaardistatakse METSANA.

Max. pindala 200m², põllul 100 m² . Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | LSALU_1 | Piiritletud salu korral kasutatakse metsa tsentroidi |

##### 528. Põõsaste rühm (põõsasalu).

Definitsioon:	Mõõtkavatu põõsastik.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Põõsaste rühma, mida saab kaardistada mõõtkavaliselt, kaardistatakse PÕÕSASTIKUNA.

Max. pindala 200m². Mõõtkavas kaardistatakse kõik põllul ja rohumaal sees olevad vähemalt 100m² suurused põõsastikud.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | PSALU1 | Piiritletud salu korral kasutatakse põõsastiku tsentroidi |

##### 529. Okaspuuharvik.

Definitsioon:	Võrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses metsa põhialaga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | HOKAS1 |  |

##### 530. Lehtpuuharvik.

Definitsioon:	Võrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses metsa põhialaga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | HLEHT1 |  |

##### 531. Põõsaharvik.

Definitsioon:	Võrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses põõsastiku ja  metsa põhialaga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | HPOOS1 |  |

##### 532. Noor harvik.

Definitsioon:	Noorte puude tihedus vähem kui üks taim 12m² kohta.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses metsa ja noore metsa põhialaga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | HNOOR1 |  |

##### 533. Hukkunud puistu.

Definitsioon:	Mets võib olla hukkunud näiteks tulekahju, üleujutuse, saastumise, metsakahjurite, haiguste või ekstreemsete ilmastikutingimuste tõttu. Elujõuliste puuvõrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | POLEN1 |  |

##### 534. Puittaimede rida. Hekk.

Definitsioon:	Hekk, põõsaste või puude rida.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Min. pikkus 50m, min kõrgus 1m.

>8m laiused tuleb kaardistada mõõtkavaliselt metsana või põõsastikuna, kuni 20m laiustel metsaribadel metsaliiki ei määratleta.

Tiheasustusaladel hekke ei kaardistata, kuid puittaimede ridasid kaardistatakse

Kui puittaimede rida asub kraavil, digitakse kraav tegelikus asukohas ja puuderivi paralleelselt 0.5 m nihkes.

Digimine:	vt. 515. Mets

vt. 522. Põõsastik

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Linestring | nimi | puit_rida |  |
|  |  | värv | 65 |  |

#### 6. EHITISED JA MUUD OBJEKTID.

##### 601. Ühiskondlik hoone või eluhoone.

Definitsioon:	Aastaringseks elamiseks kõlbulikud elamud ja suvilad ning kapitaalset tüüpi ühiskondlikud hooned. Elamu on hoone, mida kasutatakse elamiseks. Ühiskondlik hoone on hoone, mis on avalikus kasutuses.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kokkuehitatud eluhooneid või hooned, mille vahekaugus on <3m (kui stereokaardistus ei kujuta täpsemalt), kujutatakse järgmiselt:

Hoonete keskele pannakse tsentroidid, mis lisatakse vastavalt hoone tüübile.

Tootmishoonetes paiknevaid kontoriruume ei kaardistata ühiskondliku hoonena.

Kirikul kaardistatakse kõrgeim torn lisatakse kiri krk. Kirikuna kaardistatakse ka abikirikuid. Lühend krk lisatakse ka kirikuvaremetele.

Ei kaardistata alla 3m laiuseid (pikkuseid) eendeid ja nišše ja alla 100m² suuruseid siseõuesid.

Ehitatav hoone kaardistatakse valminuna, kui selle piirjooned on teada ja valmimine lähiaastail on tõenäoline.

Ei kaardistata ajutisi ja teisaldatavaid ehitisi, pisihooneid (väikesed kioskid, mängumajad, käimlad, kaevumajad jne.). 	Hoonete korral, mis on välitöötaja poolt kaardistatuna alla 3 meetrise vahekauguse tõttu kokku joonistatud, ei kehti klausel, et mõlemal pool piirajat ei tohi olla sama ala.

Hoone min. pindala 20m².

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga. Ühiskondlikule hoonele lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Linestring | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 236 |  |
|  | Tekst | font | 12 | Eriotstarbeliste hoonete (krk, kool, hgl, hot, kpl, l-aed, rmtk, san, vlm jne.) selgitamiseks |
|  |  | värv | 233 |  |

##### 602. Tootmis- või kõrvalhoone.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga. Vajadusel lisatakse hoonele selgitav kiri.

Kompaktse hoonestusega asulates eraõuedes ja -aedades asuvate kõrvalhoonete min. mõõt on  50m². Ei kaardistata alla 3m laiuseid (pikkuseid) eendeid ja nišše ja alla 100m² suuruseid siseõuesid.

Hoone min. pindala 20m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Lstring | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 237 |  |
|  | Tekst | font | 12 |  |
|  |  | värv | 233 |  |

##### 603. Katusealune.

Definitsioon:	Katusealune on rajatis, millel on katus ja selle tugikonstruktsioonid.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse katusealused, mille kitsam külg >3m ja pindala >50m².

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Vare ei ole katusealune.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 229 |  |

###### 604. Kangialune.

Definitsioon:

Tüüp:

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Tänavatevõrgu juurde kuuluvad läbikäigu- ja läbisõidukohad digitakse hoonet läbiva tänava telgjoonega.

Digimine:	vt. 717. Tänav. Plats

Varem kasutati point värv 240.

##### 605. Kelder.

Definitsioon:	Kelder on ehitis, mis on ehitatud (osaliselt) maa sisse.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse koobas- ja võlvkeldrid, pinnasega pealt kaetud militaarehitised jmt.

Kasutatakse mõõtkavatu keldri kaardistamiseks. Õuealal mõõtkavatut keldrit ei kaardistata.

Mõõtkavaline kelder kaardistatakse muu ehitisena. Mõõtkavalise keldri min. pindala on 200m².

Digimine:	vt.  618. Muu ehitis.

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KELD_1 |  |

##### 606. Vundament.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Õues kaardistatakse vaid vundamendid ja hoone asemed, mis on suvise taimestiku puhul väljastpoolt õue vaadates selgelt äratuntavad.

Kaardistatakse nii pooleli olevate ehitiste vundamendid kui ka muus osas hävinenud ehitiste vundamendid.

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Lstring | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 109 |  |

##### 607. Vare.

Definitsioon:	Lagunenud katusega või katuseta hoone, millel on püsti vähemalt osa seinu.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Õues kaardistatakse vaid vared, mis on suvise taimestiku puhul väljastpoolt õue vaadates ülesleitavad ja äratuntavad. Kirikuvaremetele lisatakse lühend krk.

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Lstring | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 110 |  |

##### 608. Kasvuhoone.

Definitsioon:	Kapitaalne (vundamendiga) kasvuhoone.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ei kaardistata ajutisi kilekasvuhooneid.

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Min. pindala 50m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 238 |  |

###### 609. Metsloomade söödasõim-hoidla.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Hoonetaolised (heinaküünitaolised) söödasõimed kaardistatakse kõrvalhoonena.

Digimine:	vt. 602. Tootmis- või kõrvalhoone

Varem kasutati cell = SSOIM1

##### 610. Torn hoonel.

Definitsioon:	Torn hoonel on hoone osa, mis ülejäänud hoonest on oluliselt kõrgem.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid orientiiri tähtsusega tornid hoonel. Mitme ühekõrguse torniga kirikul kaardistatakse kõik tornid, erineva kõrgusega tornide puhul kaardistatakse vaid kõrgeim.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KRK_T1 |  |

##### 611. Korsten.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik üle 40m kõrgused ja madalamad orientiiri tähtsusega korstnad. Suurem kui 200m² piiritletakse ehitise servajoonega.

Mõõtkavaliselt kaardistatud korsten kujutatakse MUU EHITISENA. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KORST1 |  |

##### 612. Kapitaalne torn.

Definitsioon:	Kivist, betoonist või täismetallist vähemalt 10m kõrgune torn.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurema kui 200m²  põhiplaaniga tornid kaardistatakse muu ehitisena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | VTORN1 |  |

##### 613. Kerge konstruktsiooniga torn.

Definitsioon:	Puidust või sõrestikkonstruktsiooniga torn.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Puidust jahilava ja alla 25m kõrgust valgustusmasti ei kaardistata. Lisatakse selgitav kiri.

Mõõtkavaliselt kaardistatud torn kujutatakse MUU EHITISENA. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KTORN1 |  |

##### 614. Raadiomast.

Definitsioon:	Raadio-, mobiilside-, televisiooni- ja  muud telekommunikatsioonimastid

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurem kui 200m² pindalaga mast kaardistatakse muu ehitisena ja lisatakse selgitav kiri.

Mõõtkavaliselt kaardistatud mast kujutatakse MUU EHITISENA, antennirajatistega maa-ala kaardistatakse üldjuhul tootmisõuena,  suurema kui 2000 m² pindala korral vastavalt situatsioonile. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis.

vt. 503. Õu.

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TVMAS1 |  |

##### 615. Tuuleveski.

Definitsioon:	Tuuleveski on veski, mis kasutab tuulest saadavat energiat.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Ei eristata kivist ja puidust tuuleveskeid. Suurem kui 200m² (põllul ja rohumaal 100m²) tuuleveski kaardistatakse muu ehitisena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis.

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TVESK1 |  |

##### 616. Tuuleveski vare.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurem kui 200m² tuuleveski vare kaardistatakse varena.

Digimine:	vt. 607. Vare.

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TVESV1 |  |

##### 617. Tuulemootor.

Definitsioon:	Puidust või sõrestikkonstruktsiooniga torn.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurema kui 200m² põhiplaani pindalaga tuulemootor kaardistatakse muu ehitisena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TMOT_1 |  |

##### 618. Muu ehitis.

Definitsioon:	Elevaator, gradiir, pumbajaam või muu eriotstarbeline ehitis.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Muu ehitise tsentroid lisatakse ka ehitise servajoonega piiritletud mõõtkavaliselt kaardistatud keldrile, korstnale, tuletornile, tornile, tsisternile, tuulemootorile ja raadiomastile. Lisatakse selgitav kiri.

Min. pindala 50m².

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | värv | 202 |  |
|  | Point | värv | 232 |  |
|  | Text | font | 12 | Eriotstarbeliste hoonete selgitamiseks (elev, gar jne) |
|  |  | värv | 233 |  |

##### 619. Tsistern või tsisternladu.

Definitsioon:	Tsistern on silindriline, harilikult metallist mahuti, mida kasutakse nafta, petrooleumi, õli, vedelgaasi või muu vedeliku, harvemini gaasi hoidmiseks. Tsisternladu on maa-ala, millel paikneb mitu tsisterni.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Ajutisi ja eraõuedes asuvaid üksikuid tsisterne ei kaardistata.

Üle 500m² suurune tsisternladu kaardistatakse tootmisõuena, ühtse vundamendi või varikatuse olemasolul muu ehitisena ja lisatakse selgitav kiri. Kütuse avaliku müügi korral lisatakse kiri tnk.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

vt. 503. Õu

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TSIST1 |  |

##### 620. Ilmajaam.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Piiritletud ilmajaama territoorium loetakse õueks.

Digimine:	vt. 503. Õu

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | METJ_1 |  |

##### 621. Kalmistu.

Definitsioon:	Kalmistu on maa-ala surnute matmiseks.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kombineeritakse metsaliigi või harviku leppemärkidega. Matmiseks mitte kasutatud kalmistu reservmaad kaardistatakse vastavalt situatsioonileKaardistatakse kalmistu peateed. Min pindala 500m².

Ei kasutata koos haljasala leppmärgiga, mis on samuti põhiala märk.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 135 |  |
|  | Cell | nimi | KALM_1 |  |

##### 622. Üksikhaud.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse ka alla 500m² suuruse e. mittemõõtkavalise kalmistu puhul.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | HAUD_1 |  |

###### 623. Kariloomade matmispaik.

Definitsioon:	Spetsiaalselt loomade matmiseks ettenähtud piiratud maa-ala.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Alates 1999. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse jäätmaana.

Digimine:	vt. 512. Jäätmaa

###### 624. Spordirajatised.

Definitsioon:

Tüüp:

Kaardistus:	Spordirajatiste kujutamiseks kasutatakse ehitiste ja teede märke ning selgitavaid kirju.

Normaalsuurusega staadioni jooksurada kaardistatakse tänavaservajoonega. Suurel staadionil kaardistatakse sporditegevusest väljajääv ala vastavalt tegelikule situatsioonile. Üksik spordiväljak kaardistatakse platsina või situatsioonile vastavalt.

Tribüün kaardistatakse katusealusena või muu ehitisena.

Suusahüppemägedest kaardistatakse maapinnast kõrgemale tõstetud hoovõtunõlvaga hüppemäed.

Krossi- ja suusarada kaardistatakse kas teena (teeklass vastavalt tegelikule situatsioonile) või tänavana.

Suletud territooriumiga lasketiir kaardistatakse õuena, avatud lasketiir situatsioonile vastavalt.

Digimine:	vt. 7. TEED ja LIINID

vt. 6. EHITISED

vt. 503. Õu

##### 625. Mälestusmärk või skulptuur.  Objekti number.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Objektid nummerdatakse, number paigutatakse märgi lähistele. Raamivälise tekstina lisatakse kaitsealuste ja muude tähelepanuväärsete objektide loend.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | MALES1 | Objekti number ja nimi lisatakse RAAMIFAILI kaitsealuste ja muude objektide loetelusse. |

##### 626. Muu mittemõõtkavaline objekt.

Definitsioon:	Radarid, lennuraja tuled, valgustusmastid, navigatsioonimärgid, sidekaablite võimenduspunktid, õhušurfid jms.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | SIDE_1 |  |
|  | Text | font | 12 | Navigatsioonimärgile lisatakse selgitav kiri nav, tuletornile tulet. |
|  |  | värv | 233 |  |

##### 627. Kapitaalne piirdeaed.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse betoon-, raud-, võrk-, plankaiad, laotud piirded kõrgusega >1m ja tavalisest tihedamad okastraataiad kõrgusega >2m.

Min. pikkus 100m, aiaga igast küljest ümbritsetud ala min. pindala 2000m².

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Linestring | nimi | kap_piirde-aed | Taraga piiratud ala jääb joone suunast paremale. |
|  |  | värv | 134 |  |

##### 628. Tehissein.

Definitsioon:	Inimese rajatud ühelt poolt pinnasega täidetud enamasti kivist või betoonist seinad, ka paisud, kaldakindlustused ja tranšeed.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Siloaukudele lisatakse kiri silo, turbahoidlatele turvas. Kaardistatakse ka laudaõuedes olevad kasutuskõlbulikud tranšeed.

Min. pikkus 50m, min. kõrgus 2m. Kasutatakse ka kaldakindlustuste kaardistamiseks.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | tehissein | Madalam pind jääb joone suunast paremale. |
|  |  | värv | 132 |  |

##### 629. Kiviaed.

Definitsioon:	Kiviaed on looduslikest kividest laotud piirdeaed.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse maastikul selgelt jälgitavad kiviaiad olenemata kõrgusest.

Alla 50m pikkuste laialivajunud või ära veetud säilunud põhjaga aiaosade ja kuni 8m laiuste mulgukohtade kohal kiviaeda ei katkestata.

Min. pikkus 100m.

Märki võib kombineerida puittaimede rea märgiga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | kiviaed | Kasutatakse ainult puhtakujulise kiviaia kaardistamiseks. |
|  |  | värv | 158 |  |
|  | Line-string | nimi | kiviuu | Kasutatakse juhul, kui kiviaia vahetus läheduses on puuderida või hekk, või kui tegemist on võsastunud kiviaiaga. |
|  |  | värv | 175 |  |

#### 7. TEED JA LIINID.

##### 701. Laiarööpmeline raudtee.

Definitsioon:	Raudtee on rajatis, mille olulisteks osadeks on muldkeha ja sellele toetuv tee pealisehitus, mis koosneb rööbastest, pöörangutest, liipritest.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik rööpmepaarid.

Lahtised ooteplatvormid kaardistatakse platsina, kinnised katusealusena.

Kapitaalne raudteevahiputka kaardistatakse kõrvalhoonena.

Raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | rtl_lai | kaardistatakse kõik rööpmepaarid nende tegelikus asukohas. |
|  |  | värv | 142 |  |

##### 702. Haruraudtee.

Definitsioon:	Haruraudteed kasutatakse manööverdamisel, üldisest raudteevõrgust eraldiasuv raudtee.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik rööpmepaarid. Tupiku lõppu tähistab selge ristkriips (vt. digimise juhist)

Raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | rt_haru | Kaardistatakse kõik rööpmepaarid nende tegelikus asukohas. Kuna joonestiil sisaldab tupiku ristkriipsukest, on oluline joone digimise suund - jaama läbivast rööbasteest tupiku poole. |
|  |  | värv | 133 |  |

##### 703. Elektriraudtee.

Definitsioon:	Trammiteid ei loeta elektriraudteeks.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kontaktliini maste ei kaardistata.

Raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | rdt_lai | kaardistatakse kõik rööpmepaarid nende tegelikus asukohas. Joone digimissuund on jaama läbivast rööbasteest tupiku poole. |
|  |  | värv | 143 |  |

###### 704. Ehitatav raudtee.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata.

Raudteetrass kaardistatakse muu lagedana ning kõrgemad kui 2m raudteetammi servad valli või nõlvana.

Digimine:	vt. 208. Nõlv

vt. 215. Vall

vt. 521. Muu lage

Varem kasutati joont co=145

##### 705. Kitsarööpmeline raudtee.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Ei kaardistata üksikmehhanismide juurde kuuluvaid rööbasteid, nagu kraanatee, saeraami tee vms.

Raudteed ümbritsev ala e. raudteetrass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | rt_kitsas |  |
|  |  | värv | 203 |  |

##### 706. Rippraudtee või suusatõstuk.

Definitsioon:	Õhus olevatel trossidel liikuv liiklusvahend.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse sõrestikkonstruktsiooniga vahemastid. Min. pikkus 50m.

Kapitaalne mootorihoone kaardistatakse kõrvalhoonena.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

Vt. 602. Tootmis- või kõrvalhoone

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | rt_ripp | Mastid tähistatakse verteksitena |
|  |  | värv | 146 |  |

##### 707.Kiirtee.

Definitsioon:	Kiirtee on sellel lubatud kiirusele vastava kattega maantee mootorsõidukite liiklemiseks, mis ei teeninda vahetult teega piirnevaid alasid. Kiirteel on kaks eri sõidusuundades kulgevat vähemalt kahe sõidurajaga teed, mis on üksteisest eraldatud eraldusribaga või muu rajatisega.

Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Kiirtee ei tohi samal tasandil ristuda teise teega ega raudteega.

Kiirtee sõidurajad ja nendevaheline haljasriba kaardistatakse mõõtkavas. Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Min. vaheriba või ohutussaare pindala 200m².

Kaardistatakse maantee servajoone, tee telgjoone ja haljasalana.

Digimine:	vt. 511. Haljasala

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 30 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 17 |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | värv | 178 |  |

##### 708. Põhi- või tugimaantee.

Definitsioon:	Riigimaanteede loetelus põhi- või tugimaanteena loetletud maantee. Põhimaanteed on riigimaanteed, mis ühendavad pealinna teiste suurte linnadega, neid omavahel ja tähtsate sadamate, raudteesõlmede ja piiripunktidega. Tugimaanteed on riigimaanteed, mis ühendavad linnu omavahel ning linnu põhimaanteedega.

Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Kõik riiklikud maanteed kaardistatakse mõõtkavaliselt. Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Väljaehitatud mahasõit riikliku võrgu teel kaardistatakse ka siis, kui sealt ei alga kõrvalteed. Ristmikud, bussipeatuse taskud ja teega ühenduses olevad parklad kaardistatakse mõõtkavaliselt.

Lisatakse tee number (maanteeregistri alusel) ja teekattematerjal (A – asfalt või betoon, Kr – kruus, liiv, tuhk, šlakk või killustik, M – munakivisillutis). Ei eristata kattematerjali erinevusi üldjuhul alla 200m pikkustel lõikudel, ristmikel alla 50 m pikkustel lõikudel.

Kui teekattematerjali muutumiskoht ei lange kokku ristmikuga, siis näidatakse see ristkriipsukesega. Kõigi teelõikude tiitel ja kattematerjal peavad olema üheselt mõistetavad.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 30 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon, kasutatakse põhimaantee digimiseks. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 17 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon, kasutatakse tugimaantee digimiseks. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 18 |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | värv | 178 |  |
|  | Cell | nimi | LMRK_1 | Kasutatakse või teekatte muutuse kaardistamiseks . Leppemärgi tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  | Text | värv | 171 | Kasutatakse teekatte kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  |  | font | 21 |  |
|  | Text | värv | 250 | Kasutatakse teenumbri kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | font | 21 |  |

##### 709. Kõrvalmaantee (endise nimega kohalik maantee).

Definitsioon:	Riigimaanteede loetelus kõrvalmaanteedena loetletud maanteed. Kõrvalmaanteed on riigimaanteed, mis ühendavad linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega.

Tüüp:	 joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Väljaehitatud mahasõit riikliku võrgu teel kaardistatakse ka siis, kui sealt ei alga kõrvalteed. Ristmikud, bussipeatuse taskud ja teega ühenduses olevad parklad kaardistatakse mõõtkavaliselt.

Lisatakse tee number (maanteeregistri alusel) ja teekattematerjal (A – asfalt või betoon, Kr – kruus, liiv, tuhk, šlakk või killustik, M – munakivisillutis). Ei eristata kattematerjali erinevusi üldjuhul alla 200m pikkustel lõikudel, ristmikel alla 50 m pikkustel lõikudel.

Kui teekattematerjali muutumiskoht ei lange kokku ristmikuga, siis näidatakse see ristkriipsukesega. Kõigi teelõikude tiitel, laiusklass ja kattematerjal peavad olema üheselt mõistetavad.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 30 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 19 |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | värv | 178 |  |
|  | Cell | nimi | LMRK_1 | Kasutatakse laiusklassi või teekatte muutuse kaardistamiseks . Leppemärgi tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  | Text | värv | 171 | Kasutatakse tee laiuse ja katte kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | font | 21 |  |
|  | Text | värv | 250 | Kasutatakse teenumbri kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | font | 21 |  |

##### 709A. Rambid ja ühendusteed.

Definitsioon:	Riigimaanteede loetelus rampide ja ühendusteedena loetletud maanteed. Rambid ja ühendusteed on riigimaanteed, mis on liikluse korraldamiseks ja liiklusvoogude kanaliseerimiseks rajatud eri- ja samatasandiliste maanteede ristumisalale.

Tüüp:	 joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	kaardistatakse eri- ja samatasandiliste maanteede ristumisalale rajatud liikluse korraldamise ja liiklusvoogude kanaliseerimise rajatised

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 30 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 13 |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | värv | 178 |  |
|  | Cell | nimi | LMRK_1 | kasutatakse teekatte muutumiskohal |
|  | Text | värv | 171 |  |
|  |  | font | 21 |  |

###### 710. Ehitatav maantee.

Definitsioon:

Tüüp:

Kaardistus:	1999.a. ei kaardistatud.

Ehitatava tee trass kaardistatakse muu lagedana, kõrgem kui 2m. teetamm kaardistatakse valli või nõlvana.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

vt. 208. Nõlv

vt. 215. Vall

##### 711. Kohalik tee.

Definitsioon:	Kattega maanteed, mis ei esine riigimaanteede loetelus. Kohalik maantee on kohaliku omavalitsuse või eraisiku haldusalas.

Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Laiusarvuga 5 tähistatakse teed, millel veel ei mahu ja laiusarvuga 6 tähistatakse teed, millel mahub kaks autot vabalt liiklema. Ristmikud, bussipeatuse taskud ja teega ühenduses olevad parklad, mis on suuremad kui 500m² kaardistatakse mõõtkavaliselt.

>8 m laiused teed kaardistatakse maantee servajoone ja tee telgjoonega, kõik ülejäänud teed ainult vastava tee leppemärgiga.

Lisatakse laiusarv (täisarv) ainult telgjoonega kujutatud teele ja teekattematerjal (A – asfalt või betoon, Kr – kruus, liiv, tuhk, šlakk või killustik, M – munakivisillutis). Ei eristata kattematerjali erinevusi üldjuhul alla 200m pikkustel lõikudel, ristmikel alla 50 m pikkustel lõikudel. Kui teekattematerjali muutumiskoht ei lange kokku ristmikuga, siis näidatakse see ristkriipsukesega. Kõigi teelõikude laiusarv ja kattematerjal peavad olema üheselt mõistetavad.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 30 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. Kasutatakse juhul, kui tee kaardistatakse mõõtkavaliselt koos servajoonega (>8m laiused teed) |
|  |  | värv | 204 |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud > 500 m² bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | värv | 178 |  |
|  | Line-string | nimi | xj | Kasutatakse 8m ja alla selle laiusega kohalike teede digimiseks. Joon snäpitakse teede telgjoonte või teiste teede (NB! mitte servajoone) külge. |
|  |  | värv | 137 |  |
|  | Cell | nimi | LMRK_1 | Kasutatakse laiusarvu või teekatte muutuse kaardistamiseks. Laiuse muutuse puhul asetatakse märk siis kui laiuse muutus on 2m või enam, ei kasutata: 2 ja 3, 4 ja 5 ning 6 ja 7 meetri laiuste teelõikude vahel. Leppemärgi tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  | Tekst | värv | 171 | Kasutatakse tee, laiuse ja katte kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | font | 21 |  |

##### 712. Pinnastee.

Definitsioon:	Pinnasetee on katteta tee või rohtunud kattega tee, kus teepind alla 50% ulatuses on taimestikuta ja on keskmiste suviste teeolude korral autoga läbitav.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Ajutisi pinnasteid (näiteks metsaveotee) ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | xj5_1 | Tee snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 138 |  |

##### 713. Rada (Jalgrada).

Definitsioon:	Eraldiasuv kõnnitee haljasalal, kalmistul ja autole sobimatu alaline pinnastee.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Radadena kaardistatakse ka metsaväljaveo traktori radadest ainult peamised.

Põllul radasid ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | xj2_1 | Jalgrada snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 140 |  |

##### 714. Metsasiht.

Definitsioon:	Metsasiht on sirge, pikk ja kitsas puudevaba ala metsas, mis võimaldab ligipääsu metsamasiividele ja on kasutatav orientiirina.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Sihina kaardistatakse ka läbi metsa kulgev madalpinge- ja telefoniliin.

Sihti ei kaardistata kõrgepingeliini, pinnastee või suurema tee kulgemisel piki sihti. Kui sihil kulgeb tee, siis kaardistatakse siht teena. Traktoritee või jalgraja kulgemisel mööda sihti kaardistatakse vaid siht.

Ei kaardistata metsakvartali sees asuvat hooldusraie sihti, kraavi kohal kulgevat <8m laiust ilma teeta sihti, v. a. kvartalisiht

>8m laiused tuleb kaardistada mõõtkavaliselt kõlvikupiiri märgiga. Kinnikasvanud kvartalisiht kaardistatakse visiirina.

Kui kõrgepingeliini siht on alla 8 m lai, siis sihti ei kaardistata.

Metsasiht võib olla alapiiraja metsa ja noore metsa vahel.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | xj7_1 |  |
|  |  | värv | 159 |  |

##### 715. Visiir.

Definitsioon:	Alla 2m laiune või kinnikasvanud kvartalisiht ja piirisiht, mida on võimalik täpselt kaardistada.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kui visiiri kaardistamine 10m täpsusega ei ole võimalik, tuleb see kaardistamata jätta. Kvartali sees asuvat hooldusraiesihti ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | xj1_1 | Võib kasutada ka kinnikasvanud kvartalisihtide ja looduses mitte märgatavate metsakvartali piiride tähistamiseks kaardil. |
|  |  | värv | 184 |  |

##### 716. Karjatee.

Definitsioon:	Tee, mida kasutatakse ainult karja ajamiseks ja joogivee veoks karjamaale.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Haritaval maal kaardistatakse liiv- ja kruuskattega karjateed, mujal vaid orientiiri tähtsusega karjateed. Karjateena ei kaardistata kohalikke teid.

Karjateele lisatakse laius

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | xj1_1 |  |
|  |  | värv | 139 |  |

##### 717. Tänav. Plats.

Definitsioon:	Linnades, alevites ja alevikes  ning muudes tiheasustusalades liiklemiseks kasutatav rajatis, mis kannab ametlikku nime.

Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse tänavavõrk linlikes asulates, tiheda hoonestusega külades, aiandus- ja suvilaühistutes.

Tänavate eristamisel pinnaseteedest ja jalgradadest on oluliseks kriteeriumiks omavalitsuste poolt antud tänavanimi.

Kaardistatakse keskjoone ja servajoontega.

Valdavalt mitteprivaatne kõrghoonestuse ümbrus kaardistatakse haljasalana, teede ja platsidena.

Tänavaks loetakse ka sõiduteega vahetult piirnev kõnnitee, samuti loetakse tänavaks sõiduteega piirnev, kui haljasriba ja kõnnitee kogulaius on all 8m. Üle 8 m laiune kõnnitee + haljasalariba kaardistatakse vastavalt situatsioonile (näiteks haljasala +rada), tänava servana kaardistatakse siis sõidutee serv.

Vähemalt 30m laiustel puiesteedel kaardistatakse kõrghaljastus puittaimede rea või harviku ja haljasala märkidega.

Tänava servajoonega kaardistatakse ka >8m laiune eraldiasuv jalgtee haljasalal ja taimkatteta plats, mis ei asu õues (parkla, lennuvälja kattega maandumisrada, spordiplats, staadion). Sõidukite liikluseks lubatud ja mitte lubatud tänavaosa või pargitee eraldatakse teeservajoonega.

Tihehoonestusala läbivat põhi- , tugi- ja kõrvalmaanteed kaardistatakse tänavaserva ja põhi-, tugi- või kõrvalmaantee teljega.

Tänava ja platsi kattematerjali ei kaardistata.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Point | värv | 30 |  |
|  | Line-string | nimi | telgjoon | Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tänava telgjoon snäpitakse teise tänava või tee telgjoone külge. |
|  |  | värv | 179 |  |
|  | Line-string | nimi | alad | Platsid, mille juurde viivad kitsad, ainult telgjoonega kaardistatud teed, kaardistatakse tänava servajoonega. Maanteed, tänavad, platsid moodustavad ühtse kõikjalt piiritletud teedeala. Nende vahele piirjooni ei digita. |
|  |  | värv | 27 |  |
|  | Text | värv | 166 | Kasutatakse platside liigi selgitamiseks. Paigutatakse platsile või platsi lähedale nii, et on üheselt aru saadav, millise objekti juurde nimi kuulub. |
|  |  | font | 12 |  |

###### 718. Trepp.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Väljaspool õueala kaardistatakse tänavana või jalgrajana.

Digimine:	vt. 717. Tänav. Plats

Vt. 713. Jalgrada

Varem kasutati co=141

##### 719. Tõkkepuu.

Definitsioon:	Koht, kus tee suletakse tõkkepuu või muu sarnase vahendiga, või kus on muu alaline läbisõidutakistus.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Märki ei kasutata raudteeületuskohas ja õue sissesõidul.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | kaeve | Orienteeritakse vastavalt sõidutakistuse tegelikule suunale |
|  |  | värv | 112 |  |

###### 720. Kilomeetripost ja kilomeetriarvud.

Ei kaardistata.

##### 721. Paviljoniga peatus.

Definitsioon:	Teede ja raudteede ääres asuvad ühistranspordi ootepaviljonid.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse ootepaviljonid sõltumata ühistranspordi liigist. Märk orienteeritakse raudtee-, või maanteeserva järgi. Lisatakse peatuse nimi.

Bussijaamad ja raudteejaamad kaardistatakse ühiskondliku hoonena, selgitava kirjana lisatakse peatuse nimi. Peatuse nime ei lisata kui see on sama asula nimega.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | BUSSP1 | Orienteeritakse tee serva järgi, märgi teepoolne külg ühtib tee servaga |
|  | Text | font | 12 | Digitakse suurtähtedega. |
|  |  | värv | 170 |  |

###### 722. Paviljonita peatus.

Ei kaardistata.

##### 723. Sild.

Definitsioon:	Alaline konstruktsioon üle veekogu või maapinna negatiivse vormi, on rajatud selle ületamiseks jalgsi või liiklusvahendiga.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Sillad kaardistatakse mõõtkavalise laiuse ja pikkusega (suurtel sildadel alates paisumisvuugist) . Kaardistatakse ainult servajoontega.

Mõõtkavaliselt kaardistatud vooluveekogu servajoon snäpitakse tee servajoonele, mitte aga silla külge.

<1m pikkune sild kaardistatakse truubina, alla 2m laiune st. autosõiduks kõlbmatu sild purdena.

Ajutisi sildu (näiteks raielangile viivaid) ei kaardistata.

Digimine:	vt. 724. Truup

vt. 725. Purre

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | sillaserv | Lisandub maantee või tänava servajoonele silla kohas, kuid ei kattu tee servajoonega. Maanteede, tänavate serva- ja telgjooned ning veejuhtmete telgjooned silla all ei katke. Digimisel jääb sild sillaserva joone suunast vasakule. |
|  |  | värv | 130 |  |

##### 724. Truup.

Definitsioon:	Vetevõrgu lühike toru(de)s kulgev osa või tee alla vee teetammist läbijuhtimiseks paigutatud toru.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Truup kaardistatakse joonena, tegelikus pikkuses.

Torustiku suue kaardistatakse truubi otsana. Truubina kaardistatakse ka <1m pikkune sild ja alla 3m laiune tunnel.

Tunnel kaardistatakse truubina ja lisatakse selgitav kiri tunnel

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | truup | Truubi otsad orienteeritakse vastavalt maa-all kulgeva torustiku suunale, teealune truup 120º-60º nurga all tee serva suhtes. |
|  |  | värv | 149 |  |
|  | Tekst | font | 12 | Selgitav kiri |
|  |  | värv | 233 |  |
|  | Line-string | nimi | truubi_ots | Joone algus osutab suudme asukohta. Orienteeritakse vastavalt maa-all kulgeva torustiku suunale, teealune truup 120º-60º nurga all tee serva suhtes. |
|  |  | värv | 131 |  |

##### 725. Purre.

Definitsioon:	Purdena kaardistatakse jalakäijate alalised ülekäigud, alalised sillad, mis ei ole sõiduautodele kasutatavad (traktoriteedel), on lagunenud või kitsamad kui 2m.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Purdena ei kaardistata üle veekogu langenud või paigutatud tüve. Jalgsi vabalt ületataval veekogul kaardistatakse vaid kapitaalsemaid ja olulisemaid purdeid

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | purre | Kui purde peale viib jalgrada, siis raja ots snäpitakse purde otsaga. |
|  |  | värv | 129 |  |

##### 726. Kõrgepingeliin.

Definitsioon:	Elektriliin on rajatis, mis on mõeldud elektrienergia edastamiseks elektrivõrgu ühest punktist teise. Kõrgepingeliin on nimipingega 35 kV ja üle, keskpingeliinidel on nimipinge üle 6 kV kuni alla 35 kV.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõrgepinge- (nimipinge 35 kV ja üle) ning keskpingeliinid (nimipinge üle 6-alla 35 kV). Madalpinge- ja telefoniliine ei kaardistata.

Kõrgepingeliinidel kaardistatakse kõik mastid ja lisatakse pingearv. Keskpingeliinidel kujutatakse mastid (postid) ainult käänakukohtades. Pingearvu juurde ei lisata.

> 8 m laiusega liinitrass kujutatakse mõõtkavaliselt kõlvikupiiriga, seal ei kaardistata puittaimkatet.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | el_liin | Mastid tähistatakse verteksitena. Kõrgepingeliinide tähistamiseks. |
|  |  | värv | 150 |  |
|  | Line-string | nimi | el_liin | Mastid tähistatakse verteksitena käänukohtades. Keskpingeliinide tähistamiseks. |
|  |  | värv | 125 |  |
|  | Text | font | 21 | Pingearv lisatakse kõrgepingeliinidele, on orienteeritud liini suunas. |
|  |  | värv | 144 |  |

##### 727. Alajaam. Trafo.

Definitsioon:	Elektri alajaam, jaotusjaam või transformaator on elektriehitis, kus toimub elektrienergia muundamine või jaotamine.

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik kõrge- ja keskpingeliinidega ühendatud alajaamad ning  trafod.

Trafo kujutatakse liini teljel asuvana, kui ta asub sellele lähemal kui 5m. Hoones asuv alajaam kaardistatakse kõrvalhoonena ja lisatakse kiri el. Suurema kui 500m² alajaama territoorium kaardistatakse õuena ja lisatakse kiri alaj.

Hoones asuv alajam kaardistatakse kõrvalhoonena, lisatakse leppelühend el.

Digimine:	vt. 602. Tootmis- ja kõrvalhoone

vt. 503. Õu

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | TRAFO1 | Märk orienteeritakse ühe trafosse suubuva õhuliini suunas ja snäpitakse selle külge. Õhuliini puudumisel märki ei pöörata. Alajaama suubuv elektriliin snäpitakse ehitise servajoone külge. |

##### 728. Maapealne torujuhe. Torujuhtme liik.

Definitsioon:	Maapealne torujuhe on toru , mis asub maapinnal.

Tüüp:	joonobjekt.

Kaardistus:	Kaardistatakse väljaspool õuesid asuvad torujuhtmed. Torujuhtme liigi tähised: V - vesi, K - kanalisatsioon, S - soojus, G - gaas, N - nafta või muu vedelkütus. Min. pikkus 50m.

Kitsas piiritletud ala kaardistatakse muu lagedana.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | toruj_mp |  |
|  |  | värv | 151 |  |
|  | Text | font | 12 | Liiki tähistav tunnustäht snäpitakse torujuhtme külge. |
|  |  | värv | 154 |  |

##### 729. Maa-alune torujuhe. Torujuhtme liik.

Definitsioon:	Maa-alune torujuhe on  toru, mis asub maa all.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse maapinnal jälgitava trassiga torujuhtmed väljaspool kompaktse hoonestusega ala ja väljaspool teid, platse ning õuesid. Torujuhtme liik näidatakse samuti kui maapealsel torujuhtmelgi. Min. pikkus 100m.

Kitsas piiritletud ala kaardistatakse muu lagedana.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Line-string | nimi | toruj_ma | Liiki tähistav tunnustäht snäpitakse torujuhtme külge. |
|  |  | värv | 201 |  |

#### 8. HALDUSJAOTUS JA KAITSEALUSED OBJEKTID.

##### 801. Riigipiir. Piiripunkt. Piiripunkti number.

Definitsioon:	Põhiseaduse järgne, piirikirjeldusega kinnitatud Eesti Vabariigi piir.

Tüüp:	joonobjekt, punktobjekt

Kaardistus:	Piiripunktid kaardistatakse koordinaatide alusel. Riigipiiri joon kaardistatakse vastavalt piirikirjeldusele (kaardisituatsiooniga ühtivalt).

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | PPUNK1 |  |
|  | Line-string | nimi | riigipiir | Digitakse kaardisituatsiooniga ühtivalt. |
|  |  | värv | 113 |  |

##### 802. Maakonnapiir.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus: 	Maakonnapiir kaardistatakse vastavalt piirikirjeldusele (kaardisituatsiooniga ühtivalt).

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Linestring | Nimi | maak_piir | . |
|  |  | Värv | 114 |  |

##### 803. Linna- või vallapiir.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Piir kaardistatakse vastavalt piirikirjeldusele (kaardisituatsiooniga ühtivalt).

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Linestring | nimi | linnapiir | . |
|  |  | värv | 115 |  |

##### 804. Kaitsealune objekt. Objekti number.

Definitsioon:	Kaitstavate objektide registritesse kantud objektid.

Tüüp:	punktobjekt, joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistuse aluseks on riiklik looduskaitseregister ja kultuurimälestiste riiklik register. Kui registris loetletud objekti looduses ei leita (on hävinud), märgitakse see eraldi dokumendis . Kaitsealuste objektide tunnusnumbrid, nimed ja registrikoodid esitatakse raamialuses loendis.

Pindalaliste "Kaitstavate loodusobjektide" või "Kultuurimälestiste registrisse" kantud objektid kaardistatakse piiriga. Registrist saadud piir ühtlustatakse piirikirjeldust aluseks võttes kartograafiliselt kaardisituatsiooniga.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Cell | nimi | KAITS1 | Kaitsealune üksikobjekt ümbritsetakse celliga. Pindalalise objekti cell paigutatakse tunnusnumbri ümber kaitseala nime lähedale. Mitte mingil juhul ei ümbritseta celliga kaitsealusele objektile viitavat objekti nt, mälestustahvel, teeviit jms. |
|  | Line-string | nimi | kaitseala | Pindalaline objekt kujutatakse piiriga. |
|  |  | värv | 116 |  |
|  | Text | värv | 122 | Kaitsealuse üksikobjekti tunnusnumber paigutatakse celli lähedale. Pindalalise kaitseala tunnusnumber paigutatakse celli sisse ja nimi kaitseala sisse (piiridesse) . Objektid nummerdatakse alates kaardilehe loodenurgast vasakult paremale piki kilomeetrivõrgu ridasid. Kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide tunnusnumbrid omistatakse ühises järjekorras. |
|  |  | font | 12 |  |

##### 805. Tähelepanuväärne objekt. Objekti number.

Definitsioon:	Tähelepanuväärne objekt, mis ei ole kaitse all.

Tüüp:	punktobjekt,

Kaardistus:	Kaardistuse aluseks on objekti looduslik, ajalooline või kultuurilooline  tähtsus. Tähelepanuväärsete objektide nimed ja tunnusnumbrid esitatakse raamialuses loendis.

Digimine:

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Text | Värv | 122 | Pindalaline objekt tähistatakse tunnusnumbri ja nimega. Objektid nummerdatakse alates kaardilehe loodenurgast vasakult paremale piki kilomeetrivõrgu ridasid. Kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide tunnusnumbrid omistatakse ühises järjekorras. |
|  |  | Font | 12 |  |

#### 9. KOHANIMED.

Definitsioon:

Tüüp:	tekst

Kaardistus:	Kohanimede väljaselgitamiseks kasutatakse eelkõige ametlikke registreid, nende puudumisel selgitatakse või kontrollitakse nimed välitööde käigus kohalikke elanikke küsitledes. Kohalikele elanikele täiesti tundmatuid nimesid kaardile ei kanta. Nimi kirjutatakse ka hävinud, kuid looduses ülesleitava asukohaga objekti (talu) juurde. Tuleb säilitada andmed kaardistatud nimede päritolu kohta (näiteks - riiklik register, kirjanduseallikas, omavalitsus, arhiiv, kohalik elanik).

Kogutud kohanimed kooskõlastatakse kohalikus omavalitsuses.

Sünonüümid lisatakse sulgudes pärisnime (ametliku nime) all.

Digimine:	Kohanimede digimisel arvestatakse kõiki tekstide paigutamise kartograafilisi reegleid.

Märgalade nimede esitamisel kasutatakse veekogude nimede tekstitüüpe. Tekstisuuruse valikul tuleb vooluveekogudel arvestada veekogu laiusega:

Veekogu 2 – vooluveekogud laiusega kuni 6 m

Veekogu 3 - vooluveekogud laiusega 6 kuni 10 m

Veekogu 4 - vooluveekogud laiusega 10kuni 30 m

Veekogu 5 - vooluveekogud laiusega üle 30 m

Pindalalise veeobjektide ja loodusobjektide nimede tähesuuruste valikul tuleb arvestada objekti antud kaardilehele jääva pindalaga:

Suurusega 5 kaardistatakse vaid enam kui neljandikku kaardilehest hõlmavate objektide nimed. (nt. Soome laht)

Suurusega 4 kaardistatakse pindobjektid pindalaga 6 – 3 km²

Suurusega 3 kaardistatakse 3- 0.5 km² pindalaga objektid.

Suurusega 2 kaardistatakse 500 m² ja väiksemate pindobjektide (mägi, männik) ja punktobjektide (allikas, puu, kivi) nimed.

Antud kriteeriumid on esitatud loomaks üldist ettekujutust nimede suuruse valikust, igal konkreetsel juhul tuleb jälgida kartograafilisi tavasid ja häid kombeid.

| KOOD | KOHANIMI | SUURUS | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | VÄRV | FONT |  |
|  | Linn | 5.0 | 241 | 11 | Suurtähed |
|  | Linnaosa | 4.0 | 54 | 21 | Suurtähed |
|  | Alev | 3.5 | 242 | 11 | Suurtähed |
|  | Alevik | 3.5 | 243 | 11 |  |
|  | Küla | 3.5 | 244 | 21 | Paigutatakse külakeskme piirkonda |
|  | Mitteametlik küla | 3.0 | 246 | 21 | Paigutatakse külakeskme piirkonda |
|  | Talu | 2.0 | 247 | 21 |  |
|  | Loodusobjekt 5 | 5.0 | 248 | 12 |  |
|  | Loodusobjekt 4 | 4.0 | 248 | 12 |  |
|  | Loodusobjekt 3 | 3.0 | 248 | 12 |  |
|  | Loodusobjekt 2 | 2.0 | 248 | 12 |  |
|  | Veekogu 5 | 5.0 | 55 | 12 |  |
|  | Veekogu 4 | 4.0 | 55 | 12 |  |
|  | Veekogu 3 | 3.0 | 55 | 12 |  |
|  | Veekogu 2 | 2.0 | 55 | 12 |  |

#### 10. Raam. Raami tekstid.

Definitsioon:	Raamifailis .ram asuvad sise- ja välisraam, koordinaatristid, mõõtkava ja raamivälised tekstid. Raamipealseteks tekstideks on kaardilehe number, külgnevate kaardilehtede numbrid, maakond, kaardilehe nimi, koordinaadid, projektsioon, koordinaatsüsteem, viide autorlusele, aeropildistuse aasta ja firma ning kaardistuse aasta ja firma ning kohanimed. Raaamivälised tekstid on kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide loetelu koos tunnusnumbri, registri ja registrikoodiga.

Tüüp:	tekst

Kaardistus:	Kaardistusfirma lisab kaardiraami kaardistusaasta ja oma nime ning kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide loetelu.

Digimine:		Kaardistusettevõtte nimi digitakse suurtähtedega.

Kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide tunnusnumbri alusel järjestatud loetelu vormistatakse järgnevalt:

Tunnusnumber, objekti nimi, registrikood, registri nimi.

| KOOD | TÜÜP | TUNNUSATRIBUUT | JUHISED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIIK | VÄÄRTUS |  |
|  | Text | värv | 122 | Kasutatakse kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide loetelu digimiseks. |
|  |  | font | 12 |  |
|  | Text | värv | 249 | Kasutatakse kaardistusaasta ja firma nime digimiseks. |
|  |  | font | 21 |  |

3. osa

LEPPEMÄRGID

# Text boxes

1:10 000 DIGITAALNE PÕHIKAART

VÄLITÖÖ

AVALIKU PAKKUMISEGA RIIGIHANGE

ORTOFOTO

STEREOKAART

AEROFOTO